突发环境事件应急预案

# [2019年版]

适用企业：武汉重工铸锻有限责任公司

编制单位：湖北君邦环境技术有限责任公司

预案的版本号：WG-HSE-005

发布日期：2019年11月

报告名称：武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件应急预案

编制时间：2019年11月

编制单位：湖北君邦环境技术有限责任公司

报告编制负责人：钟恒文

报告编制参加人员：熊周璇

报告审核：尹 柯

报告审定：李浙华

武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件

应急预案编制情况说明

2018年9月5日武汉重工铸锻有限责任公司委托湖北君邦环境技术有限责任公司承担其公司突发环境事件应急预案的编制工作。

接受委托后，我公司收集了武汉重工铸锻有限责任公司的如下资料：

（1） 武汉重工铸锻有限责任公司大型螺旋桨加工建设项目环境影响报告表，2016年6月，中冶南方工程技术有限公司；

（2） 武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油机曲轴生产线制管车间建设项目环境影响报告表，2016年，中冶南方工程技术有限公司；

（3）武汉重工铸锻有限责任公司煤气站改造项目环境影响报告书，2011年，中冶南方工程技术有限公司；

（4）国营四七一厂关于对综合技改项目环境影响报告书，2012年12月，北京安质环技术评估中心有限公司；

（5）武环审[2016]5号《武汉重工锻造有限责任公司大型螺旋桨加工建设项目环境影响报告表》；

（6）武环审[2012]22号《武汉重工锻造有限责任公司轴系生产能力建设项目》；

（7）鄂环函[2008]63号《武汉重工锻造有限责任公司新建中速柴油机曲轴锻件生产线项目环境影响报告书》；

（8）鄂环审[2012]312号《国营四七一厂关于对综合技改项目环境影响报告书》；

（9）鄂环函[2013]407号《武汉重工锻造有限责任公司关于对煤气站改造环评更改的请示项目》；

（10） 武汉重工铸锻有限责任公司提供的其它资料。

2018年9月21日，我公司现场调查核实了武汉重工铸锻有限责任公司生产工艺、生产设备、污染防治措施、厂区所涉及的危险化学品储存情况（煤气、焦油、硫磺、亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸锶、硝酸、高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、高氯酸、硝酸银、硝酸铵等）、厂区应急物资及装备配备情况。调查了周边环境敏感目标的分布情况。

而后依据调查与收集的资料，整合了企业周边的应急资源及应急装配，分析了本项目可能产生的主要环境风险事故类型，分析并预测了突发环境事件及后果，分析了企业现有环境风险防控和应急措施差距，确定了企业的环境风险等级，根据各种突发情景建立了相应的预防与预警机制，信息报告与通报机制，应急响应与措施，从而编制完成了《武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件应急资源调查报告、风险评估报告及应急预案》。

2018年10月至11月我公司协助武汉重工铸锻有限责任公司对公司员工及企业周边主要的敏感点等以发放问卷调查的方式进行了公众参与调查工作，并最终统计了公众参与调查表情况，被调查者均认为本项目的环境风险可接受，未提出其它意见和建议。

在此基础上，我公司编制完成武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件应急资源调查报告、风险评估报告及应急预案（送审稿），2019年8月16日武汉重工铸锻有限责任公司组织专家进行了技术评估，企业邀请了来自环境工程专业的三名专家参加了会议，并形成专家组意见如下：“武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件风险评估报告、应急预案、应急资源调查报告”的编制符合相关规范、标准要求，内容较全面，与企业实际情况相符，环境风险应急措施具有针对性和可操作性，应急物质储备基本满足应急措施需求，公司突发环境事件风险评估报告及应急预案总体具备备案要求，经完善相关内容后可申请办理备案手续。

我公司根据评估意见对报告进行了修改、完善，现交由建设单位呈报武汉青山区环境保护局备案。

湖北君邦环境技术有限责任公司

2019年11月25日

武汉重工锻铸有限责任公司突发环境事件

应急预案评审意见修改对照表

| 序号 | 意见和建议 | 修改对照 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按国家相关规范、标准要求，对存在问题进行整改 | 企业已按照国家相关规范、标准要求对存在的问题进行整改，对于整改周期较长的已按照短期、中期、长期计划开展实施整改工作 |
| 2 | 企业各类突发环境事件应急处置卡应落实到岗位，应急处置卡应对事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等叙述清晰。 | 企业已逐步落实全厂突发环境事件应急处置卡 |
| 3 | 企业周边居民和单位的通讯联络方式应作为应急预案附件 | 已补充相关周边居民和单位的通讯联络方式，详见附件3 |
| 4 | 进一步识别全厂风险物资、危险源，在此基础上核实企业突发环境事件风险等级。 | 风险评估报告已进一步识别全厂风险物资、危险源，经核实企业突发环境事件风险等级为一般 |
| 5 | 完善企业风险防范、应急设施和资源的相关图件 | 已依据进一步核实情况完善企业风险防范、应急设施和资源的相关图件 |
| 6 | 根据企业可能发生的各种突发环境事件，进一步完善应急监测方案的针对性 | 已针对企业可能会发生的突发环境事件，补充企业特有的监测因子，进一步完善应急监测方案 |
| 7 | 结合企业发生过的环境事件，进一步强化企业突发环境事件应急措施的针对性、可操作性 | 已根据企业提供的突发环境事件案例，结合企业事件应急处理及演练的结果，进一步完善了应急措施的针对性和可操作性 |

前  言

武汉重工铸锻有限责任公司（国营四七一厂）始建于1958年，是“一五”期间国家156个重点建设项目之一。企业隶属于中船重工集团公司，是集炼钢、锻造、有色铸造、机械加工、热处理、成套设备制造于一体的国家大型企业，位居我国500家最大机械工业企业之列。也是我国唯一的舰船用动力系统铸锻产品关键件的专业化生产厂家，是国家重点保军企业，长期承担着海军装备重要产品的研制和生产任务。

公司生产的产品涉及造船、水工、电站、冶金、化工、核电工程、艺术铸造等众多经济领域，产品制造技术在国内同行业中处于先进水平，并具有从产品冶炼到成品加工的全过程生产能力。

武汉重工铸锻有限责任公司于2007年实施“船用大型铸锻件及柴油机零部件加工生产线建设项目”、“军品研制保障条件建设项目”；于2008年实施“中速柴油机曲轴锻件生产线项目”；2012年实施“轴系生产能力建设项目”、“综合技改项目”、“煤气站项目”；于2013年实施“煤气站改造项目”；于2016年实施“大型螺旋桨加工建设项目”、“中速柴油机曲轴生产线制管车间建设项目”；于2017年实施“舰船动力采油机自主化能力建设项目”，目前除中速柴油机曲轴锻件生产线项目未完成竣工环保验收外，厂区其他项目均已经通过竣工环保验收。

公司现有锻造厂、螺旋桨厂、新炼钢车间（在建）、特殊钢厂、制管厂、新制管厂、锅炉房、扎管厂、新热能厂 （即新煤气站）、热处理厂、重机厂、曲轴厂、钢管加工厂（包括三水压厂房）等生产厂房，以及火车库、机制厂、设备动力部、员工餐厅、会展中心、综合办公区等公用辅助设施。公司占地面积约150万m2，绿化率约35%。

现有在职职工2240人，其中工程技术人员和管理人员800多人，具有高级职称的专业人员86人。

公司目前主要从事大型铸锻件产品和成套设备的生产。其主要产品包括：

——各类舰、船用轴系、舵系及发射装置锻件；

——低、中、高速船用柴油机曲轴；

——低速柴油机的连杆、活塞杆、十字头、汽缸盖、活塞头、齿轮、链轮等零部件；

——大口径厚壁无缝钢管；

——大型铜合金螺旋桨、铜蜗轮、铜套等铸造；

——锻钢轧辊、环形锻件及其它各类非船用大型铸锻件；

——压力容器（含超高压容器）；

——大中型成套设备及金属结构件。

本次风险评估报告具体适用的生产规模为年产造船工业铸锻件及大口径厚壁无缝钢管等锻件共12126吨，包括曲轴144t/a、连杆4114t/a、艉轴861t/a、中间轴1553t/a、气缸盖3594t/a、活塞杆1860t/a。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）中第十条：“企业在编制环境应急预案前应开展环境风险评估”和《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）中第八条：“企业事业单位应当按照国务院环境保护主管部门的有关规定开展突发环境事件风险评估，确定环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施”，同时武汉重工铸锻有限责任公司为查清目前公司存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考依据，2018年9月5日特委托湖北君邦环境技术有限责任公司承担其突发环境事件风险评估的编制工作。

接受委托后，我公司收集了该公司历史环境影响评价报告，并现场调查核实了企业建设情况以及周边环境敏感目标的分布情况，结合企业的生产工艺流程、生产设备、原辅料消耗情况、产排污情况及主要涉及的危险化学品（煤气、焦油、硫磺、亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸锶、硝酸、高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、高氯酸、硝酸银、硝酸铵等），根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）要求，编制完成了《武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件应急预案》（报批稿）。

批准页

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，建立健全武汉重工铸锻有限责任公司环境安全应急体系，确保在发生突发环境事故时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免和最大程度的减轻突发事件对环境造成的损失和危害，结合中心实际情况，制定本《突发环境事件应急预案》。

本预案经公司领导办公会议讨论通过，现批准发布，自发布之日起实施。

批准人：

年    月    日

# 目   录

[2019年版]	I

目   录	III

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.2.1 有关环境保护法律、法规、技术规范及标准	1

1.2.2 标准、技术规范	2

1.2.3 其它参考资料	2

1.3 适用范围	3

1.4 事故分级	3

1.4.1 厂外级（事故影响到厂外水体及周边环境）	4

1.4.2 厂区级（事故可控制在厂区内）	5

1.4.3 车间级（事故可控制在所在车间）	5

1.5 企业环境风险分级	5

1.6 应急预案体系	6

1.7 工作原则	6

2 基本情况	8

2.1 项目基本情况	8

2.1.1 生产工艺流程	8

2.1.2 厂区污水处理工艺流程	8

2.1.3 已采取的污染防治措施	9

2.1.4 周边环境状况及环境保护目标	10

2.1.5 环境功能区划	16

2.2 环境风险源及典型事故类型	16

3 突发环境事故危险源预测与评价	18

3.1 危险源识别	18

3.2 环境风险分析	19

3.3 可能发生的突发环境事件及其后果分析	21

4 组织机构及职责	22

4.1 组织体系	22

4.2 应急救援办事机构	22

4.3 应急指挥机构组成及职责	22

4.3.1 内部应急指挥机构组成	22

4.3.2 应急指挥机构的主要职责	23

4.3.3 应急救援指挥部人员主要职责	24

4.4 外部救援人力资源	25

5 预防与预警	26

5.1 预防工作	26

5.2 预警行动	27

5.2.1 预警的条件	27

5.2.2 预警级别	27

5.2.3 事故初判	28

5.2.4 预警方式	28

5.2.5 预警报告程序	28

5.3 预警发布与解除	29

5.3.1 预警发布	29

5.3.2 预警解除	29

5.4 预警措施	29

6 信息报告与通报	31

6.1 公司内部信息报告	31

6.2 信息上报	31

6.3 报告内容	31

6.4 信息报告	32

6.4.1 信息通报内容	32

6.4.2 信息通报的联络方式	32

7 公众参与	33

8 应急响应与措施	35

8.1 分级响应机制	35

8.1.1 一级响应	35

8.1.2 二级响应	35

8.1.3 三级响应	36

8.2 水体环境风险应急	37

8.2.1 监测与预测	37

8.2.2 预警	37

8.2.3 预警解除	38

8.2.4 应急响应	38

8.2.5 应急能力分析	39

8.2.6 水环境污染事件现场处置	40

8.3 大气环境风险应急	40

8.3.1 监测与预测	40

8.3.2 预警	40

8.3.3 预警解除	40

8.3.4 应急响应	41

8.3.5 现场处置	42

8.4 应急措施	42

8.4.1 人员紧急疏散和撤离应急措施	42

8.4.2 危险区的隔离应急措施	42

8.4.3 受伤人员现场救护、救治与医院救治	42

8.5 应急监测	43

8.5.1 应急监测的组织机构	43

8.5.2 应急准备与事故预警	43

8.5.3 应急监测要求	44

8.6 应急终止	47

8.6.1 应急终止条件	47

8.6.2 应急终止程序	47

8.6.3 跟踪监测和评估	47

8.7 应急终止后的行动	47

8.7.1 善后处置	47

8.7.2 调查与评估	47

8.7.3 次生灾害防护	48

8.7.4 秩序恢复重建	48

8.8 新闻发布	48

8.8.1 新闻发言人	48

8.8.2 新闻发布原则	48

8.8.3 新闻发布原则	48

8.8.4 新闻发布内容	48

8.9 应急处置措施汇总	49

9 应急培训和演练	50

9.1 培训	50

9.1.1 部门级培训	50

9.1.2 装置级培训	50

9.1.3 指挥级培训	50

9.1.4 周边人员应急响应知识的宣传	51

9.2 演练	51

9.2.1 实战演练	51

9.2.2 演练暴露问题及解决措施	51

10 责任与奖惩	53

10.1 奖励	53

10.2 惩处	53

11 保障措施	54

11.1 通信保障	54

11.2 应急物质保障	54

11.3 应急队伍保障	54

11.4 经费保障	54

11.5 医疗卫生保障	55

11.6 交通运输保障	55

11.7 技术保障	55

12 附则	56

12.1 名词与术语	56

12.1.1 突发环境事件	56

12.1.2 环境风险	56

12.1.3 环境风险物质	56

12.1.4 环境风险单元	56

12.1.5 事故排水	56

12.1.6 应急救援	56

12.2 预案解释	56

12.3 预案的修订	56

12.4 应急预案的备案	57

12.5 预案的实施	57

13 附图附件	58

附件1  应急预案委托书	58

附件2  武汉重工铸锻有限责任公司内部应急救援指挥成员名单	59

附件3  外部应急救援联系单位一览表	60

附件4  武汉重工铸锻有限责任公司应急救援装备物资配备一览表	61

附件5武汉重工锻铸有限责任公司突发环境事件应急预案评审意见	62

附件6  项目危险物质危险性	64

附件7  突发环境事件分项应急预案	104

附件8  典型公众参与调查表	108

附件9  武汉重工铸锻有限责任公司相关环境影响报告书（表）的批复	114

附件10   武汉重工铸锻有限责任公司2018年5月15日实战演练方案	123

附件11   武汉重工铸锻有限责任公司应急监测合同	129

# 总则

## 编制目的

为建立健全武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件应急机制，针对可能发生的突发环境事件，确保公司能迅速、有序、高效的开展应急处置、控制、减轻和消除环境危险，减少人员伤亡和经济损失，促进全面、协调、可持续发展，特制订本预案。

## 编制依据

### 有关环境保护法律、法规、技术规范及标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年11月7日修订）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行；

（7）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年12月1日；

（8）《突发事件应急预案管理暂行办法》（国办发[2013]101号）；

（9）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，于2010年9月28日由环境保护部以环发〔2010〕113号印发，自印发之日起开始施行；

（10）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（11）《武汉市人民政府关于印发武汉市突发事件预警和应急信息发布与传播办法（试行）的通知》（武政[2008]59号）；

（12）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发[2005]11号）；

（13）《国家突发环境事件应急预案》（国办函（2005）46号）；

（14）《湖北省突发公共事件总体应急预案》（鄂政发[2006]24号）；

（15）《湖北省突发环境事件应急预案》（鄂政发[2010]72号）；

（16）《湖北省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鄂政办[2013]309号）；

（17）《武汉市突发环境事件总体应急预案》（武政办[2013]25号）；

（18）《武汉市突发环境事件应急预案》，2007年2月16日印发，2015年7月23日修订；

（19）《武汉市环境保护局突发环境事件应急预案》（2017年修订）；

（20）《中华人民共和国消防法》，1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订，自2009年5月1日实施；

（21）国家环境保护部文件环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》；

（22）国家环境保护部文件环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7年3日；

（23）国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知（国办函[2014]119号）；

（24）国家环境保护部文件环发[2015]4号《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知；

（25）湖北省环境保护厅办公室文件鄂环办[2015]126号省环保厅关于转发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的通知；

（26）国家环境保护部办公厅文件环办应急[2018]8号《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）>的通知》；

（27）环境保护部令第34号《突发环境事件应急管理办法》，2015年6月5日起施行；

（28）《危险化学品名录》（2015版）；

（29）《国家危险废物名录》（2016版本）。

### 标准、技术规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），自2019年3月1日起施行；

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（3）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB30000.2-2013~30000.29-2013）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18507-2001）及其修改单。

### 其它参考资料

（1） 武汉重工铸锻有限责任公司大型螺旋桨加工建设项目环境影响报告表，2016年6月，中冶南方工程技术有限公司；

（2） 武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油机曲轴生产线制管车间建设项目环境影响报告表，2016年，中冶南方工程技术有限公司；

（3）武汉重工铸锻有限责任公司煤气站改造项目环境影响报告书，2011年，中冶南方工程技术有限公司；

（4）国营四七一厂关于对综合技改项目环境影响报告书，2012年12月，北京安质环技术评估中心有限公司；

（5）武环审[2016]5号《武汉重工铸锻有限责任公司大型螺旋桨加工建设项目环境影响报告表》；

（6）武环审[2012]22号《武汉重工铸锻有限责任公司轴系生产能力建设项目》；

（7）鄂环函[2008]63号《武汉重工铸锻有限责任公司新建中速柴油机曲轴锻件生产线项目环境影响报告书》；

（8）鄂环审[2012]312号《国营四七一厂关于对综合技改项目环境影响报告书》；

（9）鄂环函[2013]407号《武汉重工铸锻有限责任公司关于对煤气站改造环评更改的请示项目》；

（10） 武汉重工铸锻有限责任公司提供的其它资料。

## 适用范围

本次风险评估报告具体适用的生产规模为年产造船工业铸锻件及大口径厚壁无缝钢管等锻件共12126吨，包括曲轴144t/a、连杆4114t/a、艉轴861t/a、中间轴1553t/a、气缸盖3594t/a、活塞杆1860t/a。

## 事故分级

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）事件分级要求，按照事件严重程度，突发环境分为特别重大、重大、较大和一般四级，具体分级标准见表1-1。

表1-1  突发环境事件分级标准一览表

| 类别 | 具体情形 |
| --- | --- |
| 特别重大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； （3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； （4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； （5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| 重大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； （5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件 |
| 较大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； （4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； （5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件 |
| 一般突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； （4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； （5）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的 |

除以上报国家级环境级环境事件外，为方便武汉重工铸锻有限责任公司对突发事故进行积极响应及管理，本预案按照发生事故的影响范围、严重程度及应急响应所需动用的资源，将事故分为厂外级（事故影响到厂外水体及周边环境）、厂区级（事故可控制在厂区内）、车间级（事故可控制在所在车间）。本次主要参考《武汉重工铸锻有限责任公司风险评估报告》中预测结论进行事故分级。

### 厂外级（事故影响到厂外水体及周边环境）

凡符合下列情形之一的，为厂外级环境事件：

（1）焦油池中焦油、酚水池中酚水、硫磺仓库中硫磺以及危化品仓库中危化品发生泄漏，通过厂区雨水管网排入严西湖，给严西湖造成污染；

（2）焦油池中焦油、酚水池中酚水、硫磺仓库中硫磺以及危化品仓库中危化品发生火灾爆炸，消防废水满溢至厂区雨水管网而排入严西湖，给严西湖造成污染；

（3）化学品（亚砷酸钠、三氧化二砷等）在装卸、转运过程中发生泄漏或者火灾爆炸，泄漏的化学品或者消防废水可能流入厂区雨水管网而排入严西湖，给严西湖造成污染；

（4）厂区废气处理装置发生故障，可能导致废气超标排放；

（5）厂区废水处理系统发生故障，可能导致废水超标排放；

（6）危险废物暂存间（电炉除尘灰HW31、废油HW08、废乳化液HW09、焦油渣HW11）泄漏，泄漏物对地下水、土壤及周边地表水产生影响。

（7）在非正常工况下，厂区废气处理设施出现故障，①锻造车间热处理炉气中“烟尘、二氧化硫、氮氧化物”、②锤锻车间加热炉气中“烟尘、二氧化硫、氮氧化物”、③制管厂加热炉气中“烟尘、二氧化硫、氮氧化物”；④制管厂大面积切割机产生的粉尘、⑤钢管加工厂钢管外圆磨产生的粉尘排放浓度均不能满足相应质量标准，可能污染周边环境；

### 厂区级（事故可控制在厂区内）

凡符合下列情形之一的，为厂区级事件：

（1）焦油池中焦油、酚水池中酚水、硫磺仓库中硫磺以及危化品仓库中危化品发生泄漏，泄漏化学品可控制在厂区内；

（2焦油池中焦油、酚水池中酚水、硫磺仓库中硫磺以及危化品仓库中危化品发生火灾（可控），事故废水可控制在厂区内；

（3）化学品（亚砷酸钠、三氧化二砷等）在装卸、转运过程中发生泄漏或者火灾（可控），泄漏的化学品或者消防废水可控制在厂区内；

（4）煤气输送管道破裂或煤气调压站管线破裂导致煤气泄漏引发火灾（可控），事故影响可控制在厂区内；

（5）危险废物暂存间（电炉除尘灰HW31、废油HW08、废乳化液HW09、焦油渣HW11）泄漏，泄漏物可控制在厂区内。

（6）天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾（可控），事故影响可控制在厂区内.

### 车间级（事故可控制在所在车间）

凡符合下列情形之一的，为车间级环境事件：

（1）危化品仓库中危化品发生少量泄漏，泄漏物可控制在危化品仓库防泄漏池内；

（2）危险废物（电炉除尘灰HW31、废油HW08、废乳化液HW09、焦油渣HW11）少量泄漏，泄漏物可控制在危险废物暂存间防泄漏池内。

## 企业环境风险分级

根据《武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件风险评估报告》分析结论：厂区大气环境风险受体敏感程度（E）为类型1（E1），生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）为M4类水平，涉气风险物质数量与临界量比值 Q＜1，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）判定，厂区突发大气环境事件风险等级核定为一般环境风险等级，表示为“一般-大气（Q0）”；厂区水环境风险受体敏感程度（E）为类型1（E1），生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）为M4类水平，涉水风险物质数量与临界量比值 Q＜1，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）判定，厂区突发水环境事件风险等级核定为一般环境风险等级，表示为“一般-水（Q0）”。因此，厂区风险等级表示为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水Q0]”。

## 应急预案体系

为应对武汉重工铸锻有限责任公司可能发生的突发环境事件，采取相应的应急准备措施，并在发生紧急状态后作出响应，以减少环境影响，制定了本应急预案，主要内容包括：总则、公司基本情况、环境风险源及风险评价、组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、火警报告、应急响应与措施、后期处置、应急培训和演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、预案的实施和生效时间。

根据《武汉市突发环境事件应急预案》“初判发生特别重大、重大突发环境事件，指挥部立即采取Ⅰ级或者Ⅱ级应急响应措施，然后再按程序上报，由上级机关或者经上级机关授权，宣布进入相应级别的应急响应状态。初判发生较大突发环境事件，由指挥部指挥长决定启动Ⅲ级应急响应，向各有关单位及区人民政府发布启动相关应急程序的命令。初判发生一般突发环境事件，各区人民政府启动Ⅳ级应急响应。指挥部根据需要组织有关工作组赴事发地指导应急处置工作”，结合本场地事故分级情况，本预案和地方政府应急预案衔接图如下。

图1-1 本预案和地方政府应急预案衔接图

## 工作原则

武汉重工铸锻有限责任公司突发环境污染事故应急救援工作遵循“以人为本，预防为主；统一领导、分类管理、分级响应；科学应对，高效处置”的原则。

（1）以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故发展全过程的综合管理和紧急处置能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）科学应对，高效处置。在事故抢险救援中始终将确保人身安全和健康放在第一位，在做好人员防护的情况下，采取科学合理的方法，迅速、有序、高效的开展应急处置，控制、减轻和消除环境危害，减少人员伤亡和经济损失，将事故损失最大限度地降低。

# 基本情况

## 项目基本情况

（1）公司名称：武汉重工铸锻有限责任公司

（2）法定代表人：何有斌

（3）邮政编码：430084

（4）公司类型：国企

（5）职工人数：2240人

（6）项目地点：武汉市青山区武东路1号

### 生产工艺流程

公司主要产品为造船工业铸锻件及大口径厚壁无缝钢管等锻件（曲轴：144t/a、连杆：4114t/a、艉轴：861t/a、中间轴：1553t/a、气缸盖：3594t/a、活塞杆：1860t/a）。生产流程为：利用废钢生产船用特种钢材、锅炉特种钢材，经过锻造工艺，制成船用曲轴、连杆、艉轴、中间轴、汽缸盖、活塞杆等毛坯，送机械加工车间进行加工，经过热处理、精加工后包装出厂，详细的工艺流程详见本公司风险评估报告第3.4.2章节。

### 厂区污水处理工艺流程

项目废水为生活污水和生产废水。污水处理站的处理规模为1000m3/h。工艺说明如下：生产废水经芬顿氧化处理，以亚铁离子(Fe2+)为催化剂用过氧化氢(H2O2)进行化学氧化废水中难降解有机物，经一级反应沉淀槽沉淀后流入A2O系统（具有良好的脱氮除磷效果），经二次沉淀池沉淀后与生活污水一起进入综合废水池，经SBR反应池、BAF生物滤塔、终端反应沉淀槽沉淀后，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准经总排口排入武东排水沟渠后汇入严西湖。A2O系统与沉淀池产生的多余污泥排入污泥收集池，由污泥浓缩池及板框压滤机处理后干泥外委处理，清液回流生产废水池。厂区污水处理工艺流程图2-1。

图2-1  污水处理站工艺流程图

### 已采取的污染防治措施

厂区各生产工序主要的污染物以及已采取的污染防治措施汇总见表2-1。

表2-1  厂区污染物产生情况及已采取的污染防治措施一览表

| 类别 | 车间 | 产品类型 | 污染工序 | 主要污染物 | 采取的污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锻压厂 | 锻件 | 热处理炉 | 烟尘、SO2、NOx | 采用脱硫净化后的煤气燃烧后，经60m烟囱排放 |
|  | 锻造车间 | 锻件 | 加热炉 | 烟尘、SO2 NOx | 采用脱硫净化后的煤气燃烧后，经60m烟囱排放 |
|  | 制管厂 | 锻件 | 加热炉 | 烟尘、SO2 NOx | 采用脱硫净化后的煤气燃烧后，经60m烟囱排放 |
|  |  | 锻件 | 大面积切割 | 粉尘 | 脉冲布袋反吹除尘器 |
|  | 螺旋桨厂 | 锻件 | 30t熔铜炉1台 | 烟尘、SO2 NOx | 脉冲布袋反吹除尘器 |
|  | 钢管加工厂（三水压厂房） | 锻件 | 钢管外圆磨 | 粉尘 | 2套脉冲布袋反吹除尘器 |
|  | 特殊钢厂 | 锻件 | 30t交流电弧炉及40t钢包精炼炉 | 粉尘、SO2 NOx | 经脉冲布袋反吹除尘器处理后，经04号排气筒（25m）排出 |
|  |  |  | 30t交流电弧炉及40t钢包精炼炉 | 粉尘、SO2 NOx | 经脉冲布袋反吹除尘器处理后，经05号排气筒（25m）排出 |
|  | 热处理厂 | 二次热处理件 | 热处理炉 | 烟尘、SO2 NOx | 采用脱硫净化后的煤气燃烧后，经50m烟囱排放 |
|  | 锅炉房 | 蒸汽 | 锅炉 | NOx、CO2 | 经35m烟囱排放 |
|  | 热能厂煤气站 | 煤气 | 煤气放散 | CO、H2S 挥发酚 | 厂房顶部安装输煤除尘器排口，经50m烟囱排放 |
| 废水 | 热能厂煤气站 | / | 高浓度含酚废水 | 苯酚 | 厂内污水处理站 |
|  | 生活污水 | / | 生活办公 | COD、BOD、氨氮、SS | 经厂区污水处理站处理后由排水管网汇至厂区总排口排入严西湖 |
| 固体废物 | 炼钢电弧炉 | / | / | 电炉钢渣 | 暂存于渣场。分拣出废钢，返回电炉综合利用，残渣外销或用于填坑铺路 |
|  | 铸件切割机 | / | / | 铸余渣 | 暂存于料斗。返回电炉综合利用 |
|  | 锻压车间、钢管制管车间 | / | / | 废料 | 暂存于料斗。送废钢车间配料炼钢 |
|  | 锻造车间 | / | / | 氧化铁皮 | 暂存于料斗。送热加工副产品处理场处理，回收废钢供电炉炼钢综合利用 |
|  | 重型机械车间、总装车间、曲轴厂、机制厂、钢管加工车间 | / | / | 铁屑 | 暂存于料斗。回收供电炉炼钢综合利用 |
|  | 电炉除尘系统 | / | / | 电炉除尘系统收集的粉尘 | 暂存于料斗。收集外售，造球，送炼钢企业综合利用 |
|  | 锅炉、各加热炉、热处理炉 | / | / | 锅炉、各加热炉、热处理炉渣 | 暂存于料斗。送热加工副产品处理场处理，回收废钢供电炉炼钢综合利用，废耐材由耐火材料厂回收或用于填坑铺路 |
|  | 重型机械车间、总装车间、曲轴厂、机制厂、钢管加工车间 | / | / | 废乳化液、切削液、冷却液 | 封装与密封的桶内，暂存于危废暂存间。定期更换的废液收集后由有危废处置经营资质单位收购处置 |
|  | 重型机械车间、总装车间、曲轴厂、机制厂、钢管加工车间 | / | / | 含油锯末、棉纱、废布 | 用钢桶收集、暂存。送锅炉作燃料或用作煤气发生炉的引火材料 |
|  | / | / | / | 生活垃圾 | 集中收集后，及时交环卫部门清运 |

### 周边环境状况及环境保护目标

企业位于武汉市青山区，地块西侧为武九铁路，隔武九铁路由北至南依次为桂家庄湾、张家铺、武东五村；南侧紧20m宽武东路，隔现状道路为铸锻社区等；东侧为10m宽武东中路，隔现状道路为重工小区、科技公寓、武东派出所等；北侧紧邻武东大桥，隔武东大桥为武东科技发展工业园等。

公司周边环境图见附图2 ，企业周边主要5.0km范围主要风险受体分布情况见表2-2，周边500m范围内主要风险受体分布情况见表2-3。

表2-2  公司周边5.0km范围内主要风险受体分布情况一览表

| 编号 | 保护对象 | 相对方位 | 最近距离（m） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重工小区-A区 | E | 20 | 约2000人 |
| 2 | 重工小区-B区 | E | 35 |  |
| 3 | 重工小区-C区 | E | 30 |  |
| 4 | 亚东水泥有限公司 | E | 220 | 约50人 |
| 4 | 武东馨居 | E | 290 | 约1500人 |
| 5 | 海伦国际 | E | 1000 | 约3000人 |
| 6 | 五星村 | E | 2300 | 约3000人 |
| 7 | 汪家咀 | E | 3400 | 约3000人 |
| 8 | 陈家土库 | E | 4300 | 约3500人 |
| 9 | 杨家湾 | E | 4100 | 约4500人 |
| 10 | 晨光宝宝艺术幼儿园 | E | 130 | 约100人 |
| 11 | 武汉川崎船用机械有限公司 | E | 700 | 约40人 |
| 12 | 武东街航舵社区 | EN | 180 | 约4830人 |
| 13 | 诚德机电设备工程有限公司 | EN | 200 | 约40人 |
| 14 | 桂裁缝湾 | EN | 1090 | 约1500人 |
| 15 | 武东科技发展工业园 | EN | 800 | 约1000人 |
| 16 | 武汉金杰康机械制造有限公司 | EN | 1250 | 约3700人 |
| 17 | 中国石化 | EN | 1480 | 约1000人 |
| 18 | 武汉日月新工业园 | EN | 1500 | 约500人 |
| 19 | 武汉川云工业园 | EN | 1500 | 约500人 |
| 20 | 武汉兴恒大股份有限公司 | EN | 1300 | 约60人 |
| 21 | 武汉金乐物流有限公司 | EN | 2100 | 约100人 |
| 22 | 武汉鑫瀚元贸易有限公司 | EN | 2000 | 约60人 |
| 23 | 武汉和远青盛气体有限公司 | EN | 2000 | 约60人 |
| 24 | 武汉嘉恒商品混凝土有限公司 | EN | 2000 | 约60人 |
| 25 | 武汉市浩潽工贸有限公司 | EN | 1900 | 约60人 |
| 26 | 武汉黄浦机械厂 | EN | 1700 | 约60人 |
| 27 | 武汉市青山耐火材料厂 | EN | 2000 | 约60人 |
| 28 | 张家大湾 | EN | 2400 | 约3200人 |
| 29 | 鲁家村 | EN | 2750 | 约3200人 |
| 30 | 白玉公园 | EN | 3435 | 约200人 |
| 31 | 郑家大湾 | EN | 3900 | 约2200人 |
| 32 | 周家老湾 | EN | 4000 | 约3200人 |
| 33 | 康美社区 | EN | 3000 | 约4000人 |
| 34 | 白玉山康宁物业小区 | EN | 3440 | 约3500人 |
| 35 | 康达社区 | EN | 3600 | 约3500人 |
| 36 | 康寿社区 | EN | 3300 | 约3000人 |
| 31 | 康乐物业小区 | EN | 3500 | 约3200人 |
| 32 | 蔡家湾小区 | EN | 3800 | 约3200人 |
| 33 | 小太阳幼儿园 | EN | 3000 | 约100人 |
| 34 | 武汉市蔡家湾中学 | EN | 3080 | 约1000人 |
| 35 | 宝宝幼儿园 | EN | 3700 | 约100人 |
| 36 | 武钢实业建安机电分公司 | EN | 2200 | 约60人 |
| 31 | 刘家洲 | EN | 2700 | 约3200人 |
| 32 | 星火村 | EN | 2700 | 约3200人 |
| 33 | 武钢白玉山艺术幼儿园 | EN | 3500 | 约100人 |
| 34 | 武钢第七中学 | EN | 3500 | 约1000人 |
| 35 | 黎明村小区 | EN | 3700 | 约4000人 |
| 36 | 向家尾村小区-南区 | EN | 4000 | 约4000人 |
| 39 | 八吉鑫府小区 | EN | 4100 | 约4200人 |
| 40 | 群居欣苑小区 | EN | 4000 | 约3500人 |
| 41 | 轧钢派出所 | N | 2000 | 约50人 |
| 42 | 汪家老湾 | N | 3440 | 约3050人 |
| 43 | 武钢股份炼钢总厂 | N | 2400 | 约50人 |
| 39 | 郭家大湾 | N | 2700 | 约3200人 |
| 40 | 汪家老湾 | N | 2500 | 约3300人 |
| 41 | 横山鲁湾 | N | 2700 | 约3200人 |
| 42 | 鲁家小湾 | N | 2800 | 约3200人 |
| 43 | 万家湾 | N | 4300 | 约2200人 |
| 44 | 五一村 | N | 4300 | 约3200人 |
| 45 | 舒邵湾 | N | 3700 | 约3200人 |
| 45 | 鑫佳诚工业园 | N | 3600 | 约200人 |
| 46 | 攀建新苑 | N | 3300 | 约3200人 |
| 47 | 中国十九冶集团有限公司 | N | 3300 | 约200人 |
| 48 | 武钢 | N | 1530 | 约200人 |
| 49 | 中国一冶高新技术产业园 | N | 4500 | 约200人 |
| 50 | 武冶医院 | N | 2440 | 约500人 |
| 51 | 武汉市兰江气体有限公司 | N | 880 | 约30人 |
| 52 | 刘家湾村 | N | 1400 | 约3400人 |
| 53 | 张王村 | N | 1200 | 约3500人 |
| 54 | 杨李湾 | N | 738 | 约3000人 |
| 55 | 星星幼儿园 | N | 1100 | 约100人 |
| 56 | 武汉亿腾办公模具有限公司 | N | 1200 | 约50人 |
| 57 | 武汉瑞驰科嘉科技有限公司 | N | 1200 | 约50人 |
| 58 | 铁铺岑 | N | 2600 | 约3000人 |
| 59 | 建一村 | N | 3000 | 约1500人 |
| 60 | 李家湾 | N | 3300 | 约3000人 |
| 61 | 基建村 | N | 3100 | 约3500人 |
| 62 | 厂前村还建小区 | N | 3800 | 约2500人 |
| 63 | 重工一冶厂前单身公寓 | N | 4000 | 约300人 |
| 64 | 双村 | N | 2300 | 约3500人 |
| 65 | 汪家湾 | N | 2600 | 约2500人 |
| 66 | 何家湾 | N | 3500 | 约3500人 |
| 67 | 容家上咀 | N | 1500 | 约2700人 |
| 68 | 洪山区和平医院 | WN | 1300 | 约400人 |
| 69 | 武汉火车站 | WN | 3200 | 约4000人 |
| 70 | 天兴绿洲小区 | WN | 4430 | 约3500人 |
| 71 | 白马游览区 | WN | 3300 | 约100人 |
| 72 | 竹家咀 | WN | 3350 | 约1500人 |
| 73 | 生态运动公园 | WN | 4200 | 约50人 |
| 74 | 龚家大湾 | WN | 1200 | 约3500人 |
| 75 | 白马馨居二期东区 | WN | 3200 | 约1500人 |
| 76 | 白马馨居-东区 | WN | 3300 | 约1500人 |
| 77 | 白马馨居-西区 | WN | 3400 |  |
| 78 | 桂家庄湾 | W | 420 | 约3000人 |
| 79 | 珊瑚苑 | W | 1300 | 约3300人 |
| 80 | 华新水泥 | W | 1000 | 约3000人 |
| 81 | 张家铺小学 | W | 900 | 约2500人 |
| 82 | 武汉科技大学（城市学院） | W | 2300 | 约600人 |
| 83 | 武汉西藏中学 | W | 3000 | 约300人 |
| 84 | 武汉阜旺物资有限责任公司 | W | 383 | 约40人 |
| 85 | 武汉市丽源生活用品厂 | W | 380 | 约40人 |
| 86 | Jache国际集团 | W | 290 | 约40人 |
| 87 | 湖北晶达建筑科技有限公司 | W | 600 | 约90人 |
| 88 | 湖北鑫钢丰钢铁加工有限公司 | W | 700 | 约50人 |
| 89 | 武汉市海茂仓储 | W | 630 | 约100人 |
| 90 | 湖北中旭人防护设备有限公司 | W | 730 | 约40人 |
| 91 | 王家湾 | W | 730 | 约2500人 |
| 92 | 武汉市龙兴伟业建筑装饰有限公司 | W | 790 | 约40人 |
| 93 | 陈家半湾 | W | 1500 | 约3500人 |
| 94 | 张家铺 | W | 200 | 约3500人 |
| 95 | 武东五村 | W | 200 | 约2700人 |
| 96 | 裕锦花苑 | W | 200 | 约3000人 |
| 97 | 新武东小区 | W | 500 | 约4000人 |
| 98 | 武汉外语外事职业学院 | W | 2300 | 约500人 |
| 99 | 黄家小湾 | W | 1900 | 约2500人 |
| 100 | 东湖风景区先锋集团科技工业园 | W | 2000 | 约1000人 |
| 101 | 东湖养生园 | W | 2000 | 约40人 |
| 102 | 郑家湾 | W | 2000 | 约2500人 |
| 103 | 武汉宏良机电设备有限公司 | W | 2000 | 约40人 |
| 104 | 涂家咀 | W | 2500 | 约2500人 |
| 105 | 肖家咀 | W | 1300 | 约2500人 |
| 106 | 芦嘴工业园 | WS | 80 | 约500人 |
| 107 | 武东六村 | WS | 1000 | 约500人 |
| 108 | 建九小学 | WS | 1200 | 约500人 |
| 109 | 武汉松宇机械维修有限公司 | WS | 900 | 约40人 |
| 110 | 李家小湾 | WS | 3700 | 约3100人 |
| 111 | 黄门咀 | WS | 1700 | 约2500人 |
| 112 | 新武东村 | WS | 1500 | 约2500人 |
| 113 | 大家峡 | WS | 2300 | 约3000人 |
| 114 | 肖家咀 | WS | 2300 | 约3500人 |
| 115 | 庙家咀 | WS | 2300 | 约2500人 |
| 116 | 东湖风景区 | WS | 5000 | 约100人 |
| 117 | 武汉润星工贸塑料制品厂 | S | 150 | 约40人 |
| 118 | 武汉市良平机械设备有限公司 | S | 170 | 约40人 |
| 119 | 武汉市联合石油化工有限责任公司 | S | 340 | 约40人 |
| 120 | 刘家糖坊 | S | 438 | 约3200人 |
| 121 | 东湖落雁景区 | S | 2500 | 约40人 |
| 122 | 武东单身公寓 | S | 1500 | 约100人 |
| 123 | 彭夏村 | S | 2300 | 约3500人 |
| 124 | 解何村 | S | 2300 | 约2500人 |
| 125 | 甘刘村 | S | 2700 | 约3000人 |
| 126 | 潘家咀 | S | 3000 | 约2100人 |
| 127 | 万国公园 | S | 4600 | 约100人 |
| 128 | 王家大湾 | S | 4800 | 约2500人 |
| 129 | 郭家咀 | S | 5000 | 约2600人 |
| 130 | 科技机械设备制造厂 | S | 300 | 约40人 |
| 131 | 武东金桂园 |  | 270 | 约1200人 |
| 132 | 陆鹞小区 | S | 390 | 约6476人 |
| 133 | 武东小学 | S | 470 | 约550人 |
| 134 | 芦家咀新村西湖小区 | S | 560 | 约400人 |
| 135 | 陶家村 | S | 1700 | 约400人 |
| 136 | 武汉市武东医院 | S | 700 | 约600人 |
| 137 | 袁桂村 | S | 2000 | 约2000人 |
| 138 | 古架村 | S | 2800 | 约2000人 |
| 139 | 东风镇 | S | 3600 | 约2000人 |
| 140 | 尤庙 | S | 4000 | 约3500人 |
| 141 | 大张湾 | S | 5000 | 约2000人 |
| 142 | 叶家村 | S | 4500 | 约3200人 |
| 143 | 彭叶村 | S | 4800 | 约500人 |
| 144 | 铸锻社区 | ES | 200 | 约8150人 |
| 145 | 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | ES | 220 | 约40人 |
| 146 | 王家新村 | ES | 600 | 约100人 |
| 147 | 武东医院 | ES | 700 | 约600人 |
| 148 | 兴中社区 | ES | 500 | 约5209人 |
| 149 | 四六一幼儿园 | ES | 750 | 约100人 |
| 150 | 武汉海润工程设备有限公司 | ES | 410 | 约40人 |
| 151 | 武汉长河机械制造有限公司 | ES | 600 | 约40人 |
| 152 | 郭毛咀 | ES | 1700 | 约2500人 |
| 153 | 邹家村 | ES | 3000 | 约2000人 |
| 154 | 红焰村 | ES | 4000 | 约2500人 |
| 155 | 花山郡 | ES | 4200 | 约2500人 |
| 156 | 邱家咀 | ES | 3500 | 约1500人 |
| 157 | 青龙咀 | ES | 3500 | 约2000人 |
| 158 | 黄土坡 | ES | 4800 | 约1500人 |
| 159 | 桂家咀 | ES | 1200 | 约32000人 |
| 160 | 科技公寓 | E | 120 | 约1000人 |
| 161 | 四七一医院 | E | 20 | 约500人 |
| 162 | 船机璟苑 | E | 660 | 约600人 |
| 163 | 船机社区 | E | 780 | 约2500人 |
| 164 | 武汉海顺机械加工厂 | E | 100 | 约40人 |
| 165 | 武东派出所 | E | 100 | 约40人 |
| 166 | 武汉鑫顺印刷厂 | E | 130 | 约40人 |
| 167 | 武汉川崎船用机械有限公司 | E | 620 | 约40人 |
| 168 | 武汉东全机电有限公司 | E | 1300 | 约40人 |
| 169 | 武东中学 | E | 1000 | 约400人 |
| 170 | 北龙集团国营第四六一厂 | E | 780 | 约40人 |
| 171 | 戚家前湾 | E | 2000 | 约100人 |
| 172 | 武汉华飞达工贸有限公司 | E | 2500 | 约100人 |
| 173 | 贾岭村 | E | 1000 | 约100人 |
| 174 | 桂家咀 | E | 1300 | 约100人 |
| 175 | 合计 | / | / | 约173705人 |
| 176 | 东湖 | 西南 | 2000 | / |
| 177 | 严西湖 | 东南 | 800 | / |

表2-3  公司周边500m范围内主要风险受体分布情况一览表

| 编号 | 保护对象 | 方位 | 距离厂界最近距离（m） | 企业规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重工小区（a、b、c） | E | 20 | 约2000人 |
| 2 | 亚东水泥有限公司 | E | 220 | 约50人 |
| 3 | 武东馨居 | E | 290 | 约1500人 |
| 4 | 晨光宝宝艺术幼儿园 | E | 130 | 约100人 |
| 4 | 武东街航舵社区 | EN | 180 | 约4830人 |
| 5 | 诚德机电设备工程有限公司 | EN | 200 | 约40人 |
| 6 | 武汉阜旺物资有限责任公司 | W | 383 | 约40人 |
| 7 | 武汉市丽源生活用品厂 | W | 380 | 约40人 |
| 8 | Jache国际集团 | W | 290 | 约40人 |
| 9 | 张家铺 | W | 200 | 约2500人 |
| 10 | 武东五村 | W | 200 | 约2700人 |
| 11 | 裕锦花苑 | W | 200 | 约3000人 |
| 12 | 新武东小区 | W | 550 | 约4000人 |
| 13 | 武汉润星工贸塑料制品厂 | S | 150 | 约40人 |
| 14 | 武汉市良平机械设备有限公司 | S | 170 | 约40人 |
| 15 | 武汉市联合石油化工有限责任公司 | S | 340 | 约40人 |
| 16 | 科技机械设备制造厂 |  | 300 | 约40人 |
| 17 | 武东金桂园 | S | 270 | 约1200人 |
| 18 | 陆鹞小区 | S | 390 | 约6476人 |
| 19 | 武东小学 | S | 470 | 约550人 |
| 20 | 铸锻社区 | ES | 200 | 约8150人 |
| 21 | 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | ES | 220 | 约40人 |
| 22 | 兴中社区 | ES | 500 | 约5902人 |
| 23 | 武汉海润工程设备有限公司 | ES | 410 | 约40人 |
| 24 | 科技公寓 | E | 120 | 约100人 |
| 25 | 四七一医院 | E | 20 | 约500人 |
| 26 | 武汉海顺机械加工厂 | E | 100 | 约40人 |
| 27 | 武东派出所 | E | 100 | 约40人 |
| 28 | 武汉鑫顺印刷厂 | E | 130 | 约40人 |
| 29 | 合计 | / | / | 44078 |

由上表可知，公司周边5.0km内范围内敏感点总人数为173705人，公司周边500m范围内人口（含周边工业企业员工和敏感点）总数约为44078人，根据历史环评及批复，项目污水处理站需设置200m卫生防护距离、炼钢厂需设置50m卫生防护距离。本项目卫生防护距离范围内无敏感目标。

### 环境功能区划

企业厂区雨水与生活污水、生产废水经污水收集管网收集后经污水处理系统处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准总排口排入企业的排水沟渠排入严西湖，项目所在区域环境功能区划见表2-4。

表2-4  环境功能区划一览表

| 环境要素 | 区域及范围 | 环境功能区划 | 适用的环境质量标准 | 适用的污染物排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目所在地 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271(2001）中的二类区第Ⅰ时段标准 |
| 地表水 | 严西湖 | Ⅲ类 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 噪声 | 厂内及周边地区 | 2类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
|  | 厂界东、南、北侧 | 4a | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
|  | 厂界西侧 | 4b | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类 |  |

## 环境风险源及典型事故类型

根据厂区风险评估报告，武汉重工铸锻有限责任公司环境风险源及典型事故类型主要有：

（1）煤气发生炉操作不当可能发生爆炸，煤气设备、管道泄漏遇火源可能引发火灾或爆炸，煤气设施负压运行可能吸入空气形成混合气体引起爆炸。

（2）煤气站各设备、管道处泄漏以及停电或超压放散造成局部范围内的煤气（主要是CO、H2S）浓度过高，引发附近人员中毒事故。

（3）酚水池管道破损、发生泄漏，以及生产过程中的发生的跑、冒、滴、漏事故，造成酚水满溢至厂区外；

（4）焦油在输送过程中泄漏，或遇火引起火灾。

（5）（脱硫系统熔硫釜产出的副产品）硫磺仓库可能发生火灾、爆炸，将导致大量硫磺粉尘产生和二氧化硫排放，造成环境污染事故。

（6）焦炉煤气净化塔故障，未净化的煤气直接燃烧，导致燃烧不充分，废气超标排放。

（7）化学品装卸、转运、储存过程中剧毒物质（亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚）发生泄漏，引起人员伤亡。

（8）化学品装卸、转运、储存过程中爆炸品（硝酸铵、五氧化二钒、2.4-二硝基酚等）在装卸、转运、储存过程中发生火灾爆炸，消防废水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。

（9）油泵房液压油发生泄漏、遇火引发火灾，消防废水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。

（10）除尘设备发生故障或效率降低时，造成粉尘超标排放对周边造成环境造成污染。

（11）危险废物暂存间泄漏，可能对周边水体、土壤及地下水造成污染。

（12）天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸，消防废水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。

# 突发环境事故危险源预测与评价

## 危险源识别

根据《武汉重工铸锻有限责任公司风险评估报告》分析结论，本公司设原硫磺仓库、酚水池、焦油池、危险化学品仓库。本项目的危险化学品（煤气、焦油、硫磺、亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸锶、硝酸、高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、高氯酸、硝酸银、硝酸铵等）均做为实验室检验、检测用，不涉及主要的生产过程。厂区涉及的风险物质见表3-1、3-2。

表3-1  企业涉气风险物质一览表

| 序号 | 危险化学 物质名称 | 危险化学物质类别 | 总存储量 | 临界量* | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤气 | 易燃、有毒气体 | 2t | 7.5 | 0.267 |
| 2 | 焦油 | 易燃液体 | 322t | 1000 | 0.322 |
| 3 | 硫磺 | 毒性物质、易燃固体 | 2t | 20 | 0.1 |
| 4 | 亚砷酸钠 | 毒性物质 | 0. 23kg | 200 | 0.00000115 |
| 5 | 五氧化二钒 | 毒性物质、爆炸品 | 0. 05 kg | 500 | 0.0000001 |
| 6 | 2.4-二硝基酚 | 毒性物质、爆炸品 | 0. 1 kg | 500 | 0.0000002 |
| 7 | 硝酸锶 | 氧化性物质 | 0.1kg | 50 | 0.000002 |
| 8 | 高锰酸钾 | 氧化性物质 | 3 kg | 200 | 0.000015 |
| 9 | 硝酸钾 | 氧化性物质 | 1 kg | 100 | 0.00001 |
| 10 | 高氯酸 | 氧化性物质 | 1.768 kg | 200 | 0.00000884 |
| 11 | 硝酸银 | 氧化性物质 | 1kg | 200 | 0.000005 |
| 合计 | 0.689 |

表3-2  企业涉水风险物质一览表

| 序号 | 危险化学 物质名称 | 危险化学物质类别 | 总存储量 | 临界量* | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦油 | 易燃液体 | 322t | 1000 | 0.322 |
| 2 | 硫磺 | 毒性物质、易燃固体 | 2t | 20 | 0.1 |
| 3 | 亚砷酸钠 | 毒性物质 | 0. 23kg | 200 | 0.00000115 |
| 4 | 三氧化二砷 | 毒性物质 | 0. 46 kg | 0.25 | 0.0000092 |
| 5 | 氰化钾 | 毒性物质 | 0.04kg | 0. 25 | 0.00000008 |
| 6 | 五氧化二钒 | 毒性物质、爆炸品 | 0. 05 kg | 500 | 0.0000001 |
| 7 | 2.4-二硝基酚 | 毒性物质、爆炸品 | 0. 1 kg | 500 | 0.0000002 |
| 8 | 硝酸锶 | 氧化性物质 | 0.1kg | 50 | 0.000002 |
| 9 | 硝酸 | 氧化性物质、腐蚀性物质 | 101.295 kg | 7.5 | 0.000506475 |
| 10 | 高锰酸钾 | 氧化性物质 | 3 kg | 200 | 0.000015 |
| 11 | 氯酸钾 | 氧化性物质 | 1kg | 100 | 0.000005 |
| 12 | 硝酸钾 | 氧化性物质 | 1 kg | 100 | 0.00001 |
| 13 | 高氯酸 | 氧化性物质 | 1.768 kg | 200 | 0.00000884 |
| 14 | 硝酸银 | 氧化性物质 | 1kg | 200 | 0.000005 |
| 15 | 硝酸铵 | 爆炸品 | 5 kg | 50 | 0.000025 |
| 合计 | 0.438 |

## 环境风险分析

根据《武汉重工铸锻有限责任公司风险评估报告》分析结论，发生化学品泄漏、火灾爆炸及废气、废气非正常排放情况、危险废物泄漏等影响分析如下：

（1）危险化学品泄漏

厂区危险化学品泄漏造成的突发环境事件主要为煤气站（酚水、焦油、硫磺）、危险化学品仓库（亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸锶、硝酸、高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、高氯酸、硝酸银、硝酸铵）物料泄漏，泄漏物回收后作为危险废物处理，清洗煤气站、危险化学品仓库产生的废水进入厂区污水处理站中处理达标后排放，避免对周边水体、土壤及地下水造成影响。

厂区危险化学品仓库主要存储风险物质为亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸锶、硝酸、高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、高氯酸、硝酸银、硝酸铵等，本项目涉及危险化学品均做为实验室检验、检测用，不涉及主要的生产过程，存储量小，大部分为固体，且剧毒物质均储存于特殊安全柜中，基本不会发生泄漏，不会对环境造成影响。

（2）煤气站爆炸

煤气发生炉火灾爆炸事故中，轻伤半径均最大，为61.5m。根据各危险源与厂界的最近距离可知，最大轻伤半径均可控制在厂区内，在发生假定事故时，受影响的区域主要为厂区内工作人员，对厂外影响较小。

（3）煤气泄漏

泄漏事故造成CO最大地面浓度值先增大后减小，并且受到风力作用的影响最大浓度值的出现位置，随着事故时间的推移其距离逐渐变远，影响范围逐渐变大。但在事故消除后，浓度开始减小，污染程度和范围也逐渐减小。

在年均风速、D类稳定度条件下，发生煤气泄漏事故后第0:05:30时刻出现最大地面浓度2349.0 mg/Nm3，位置在距离泄漏源下风向68m处。预测值超过CO的ILDH浓度(立即威胁生命和健康的浓度) 1700mg/Nm3的时间段为0:01:20~0:06:00，超标范围为下风向61m~78m的环形区域内。根据厂区平面布置图可知，煤气站主厂房和煤气主干管距离厂界最近距离大于200m，所以超过半致死浓度的区域都在厂区内，基本不会造成厂界外环境敏感点处人员的死亡。但泄漏事故会对超标区域内的生产和办公人员造成严重的中毒危害，甚至死亡。

从对厂界外人员的健康的角度分析，CO浓度值超过短时间接触容许浓度30mg/Nm3的最大距离为735m。根据周围敏感点的分布可知，在事故发生后在短时间内可能会对此范围内敏感点处的人员发引起中毒症状，事故发生后厂界外附近人员应立即疏散，防止中毒事故的发生。

（4）含硫化氢的煤气泄漏

泄漏事故造成H2S最大地面浓度值先增大后减小，并且受到风力作用的影响最大浓度值的出现位置，随着事故时间的推移其距离逐渐变远，影响范围逐渐变大。但在事故消除后，浓度开始减小，污染程度和范围也逐渐减小。

在年均风速、D类稳定度条件下，发生煤气泄漏事故后第12min时刻出现最大地面浓度0.0898 mg/Nm3。预测值未超过H2S的ILDH浓度(立即威胁生命和健康的浓度) 430mg/Nm3，对周边环境危害较小。

（5）天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸

天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸，可能引起人员伤亡。当发生此天然气火灾爆炸时，迅速切断气源。使用干粉、二氧化碳灭火器扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，以大量的雾状水将燃烧区周围物品进行冷却、驱散，以防天然气与空气混合而发生爆燃（注意：在没有堵漏的情况下，必须保持稳定燃烧，否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇明火就会发生爆炸）。同时，通知天然气公司进行维修。

（5）废气治理设施异常

在非正常工况下，①处理制管厂大面积切割工序产生粉尘；②处理钢管加工厂钢管外圆磨工序产生粉尘；③处理特殊钢厂20t交流电弧炉、30t钢包精炼炉、30t交流电弧炉及40t钢包精炼炉产生的废气（外圆磨床粉尘废气除外）的排放浓度均不能满足相应质量标准，在相应装置发生故障情况下对周边空气质量影响较大，当废气处理设施异常时，立即停止相应工段的生产，阻断废气的产生。

（6）煤气输送管道破裂或煤气调压站管线破裂导致煤气泄漏引发火灾爆炸

煤气输送管道破裂或煤气调压站管线破裂导致煤气泄漏，可能引起人员中毒。泄漏的煤气引发火灾爆炸，可能引起人员伤亡。煤气管道设置有煤气泄漏报警装置，当发生煤气泄漏时会自动报警，以提醒人员迅速处理。当发生此煤气泄漏着火时，迅速灭火，用灭火器、干粉灭火剂、湿棉被等扑打火焰根部迅速灭火。火彻底熄灭后，关闭阀门，切记火熄灭前不要关闭阀门，着火时直接关闭阀门可能导致回流，引起爆炸。当火势严重或发生爆炸时，应迅速疏散人员，拨打武钢火警电话（86899901）报警，并通知相关单位进行维修。

（7）危废暂存间危险废物泄漏

公司所涉及的危险废物主要为电炉除尘灰HW31、废油HW08、废乳化液HW09、焦油渣HW11，按照按GB15562.2设置环境保护图形标志，危险废物暂存间设有防雨及通风设施，厂区在危险废物暂存间内设有消防砂与围堰。发生危险废物泄漏时会通过消防砂与围堰拦截收集，不会流入外部管网对水体造成污染，同时不会渗入地下对土壤及地下水造成污染。

污水处理站内危险废物暂存间，未做防渗及流失处理，发生危险废物泄漏时，可能流入外部管网对水体造成污染，同时会渗入地下对土壤及地下水造成污染。

## 可能发生的突发环境事件及其后果分析

在物质危险性识别的基础上，确定本中心污染源和危险性物质可能发生的主要环境事件类型见表3-3。

表3-3  突发环境事故类型及后果

| 单元 | 突发事件类型 | 危害途径 | 事件后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤气站 | 煤气发生炉操作不当可能发生爆炸，煤气设备、管道泄漏遇火源可能引发火灾或爆炸 | 水体 | 煤气发生泄漏，导致人员中毒，泄漏的煤气引发火灾爆炸，引起人员伤亡。 |
|  | 煤气站各设备、管道处泄漏以及停电或超压放散造成局部范围内的煤气（主要是CO、H2S）浓度过高，引发附近人员中毒事故 |  |  |
|  | 酚水池管道破损、发生泄漏 | 水体 | 泄漏的酚水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。 |
|  | 焦油在输送过程中泄漏，或遇火引起火灾 | 水体 | 泄漏的焦油可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染；泄漏的焦油引发火灾爆炸，引起人员伤亡。 |
|  | 硫磺仓库可能发生火灾、爆炸 | 水体 | 硫磺仓库发生火灾、爆炸，将导致大量硫磺粉尘产生和二氧化硫排放，污染周边环境；发生火灾、爆炸，引起人员伤亡。 |
| 天然气输送管道 | 天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸 | 空气 | 泄漏的天然气影响周边空气质量 |
| 化学品装卸、转运、储存过程 | 剧毒物质（亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚）发生泄漏 | 空气 | 有毒物质泄漏引起人员伤亡。 |
|  | 爆炸品（五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸铵）发生泄漏引发火灾爆炸 | 水体 | 爆炸品在装卸、转运、储存过程中发生火灾爆炸，消防废水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。 |
| 油泵房 | 油泵房液压油发生泄漏、遇火引发火灾 | 水体 | 消防废水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。 |
| 污水处理系统 | 厂区污水处理系统设备故障、管道破损 | 水体 | 废水不经处理直接排入周边水体中，从而可能对周边水体造成较为严重的影响。 |
| 废气处理系统 | 布袋或滤筒设施发生故障 | 空气 | 废气不经处理直接排入环境空气中，从而可能对周边环境造成较为严重的影响。 |
| 危险废物暂存间 | 危险废物（电炉及精炼炉渣HW21、除尘器收集粉尘HW21、熔铜炉渣HW48、含油锯末、棉纱、废布HW09、废乳化液HW09、切削液HW09、冷却液HW09、焦油渣HW11）泄漏 | 土壤、水体 | 危险废物暂存间危险废物泄漏，可能对周边水体、土壤及地下水造成污染。 |

# 组织机构及职责

## 组织体系

公司成立了应急救援机构，具体组织图见图4-1。

备注：（1）如遇到紧急情况，由各部门负责人直接指挥和协调各项工作，如不在岗位时，则按照顺序代理上岗，直接指挥其工作；（2）指挥领导手机应保持24小时内进行待机状态，以便应急时随时联系；（3）其他人员必须服从指挥，随时听候加入救援行动，及时主动到有关场所提取灭火器材等。

## 应急救援办事机构

公司应急救援日常办事机构设在公司安环部老办公楼206室，负责人为安环部部长王少兵。办事机构主要职责为：负责武汉重工铸锻有限责任公司环境事故应急预案的制定、修订；检查组建的应急救援队伍和配备的设备、器材、物资是否满足应急要求；检查和督促应急救援预案的培训、演练工作。

## 应急指挥机构组成及职责

### 内部应急指挥机构组成

为了有效地预防事故，尽量减少事故损失，保证在发生重大事故时，贯彻“统一指挥，分级负责”的原则，武汉重工铸锻有限责任公司成立应急救援指挥部，设立应急救援指挥办公室，负责人是安环部部长王少兵。当发生一级及一级以上突发环境事件时，由突发环境事件应急救援指挥中心负责全公司应急救援工作的组织和指挥。

突发环境事件应急救援中心是环境事故的应急权力机构，全权负责本公司环境事故的应急组织指挥工作。应急救援指挥部总指挥由武汉重工铸锻有限责任公司副董事长刘志勇担任，武汉重工铸锻有限责任公司总经理林春生担任副总指挥。指挥中心下设应急保障及警戒组、环境应急监测组、医疗救护组、生产协调组、现场处置组等5个专业职能小队。武汉重工铸锻有限责任公司有关人员联系通讯表见表4-1。

表4-1  组织应急响应有关人员联系通讯表

| 姓 名 | 职 位 | 公 司 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘志勇 | 总指挥 | 董事长 | 68861458 |
| 林春生 | 副总指挥 | 总经理 | 13907185793 |
| 詹许生 | 应急保障及警戒组长 | 保卫部部长 | 13986084156 |
| 黄伟 | 医疗救护组长 | 职工医院院长 | 13720305236 |
| 刘中山 | 环境应急监测组长 | 安环部副部长 | 13407194073 |
| 谈力 | 生产协调组长 | 公司办公室主任 | 13507139366 |
| 王少兵 | 现场处置组长 | 安环部部长 | 15926299070 |

注：武汉重工铸锻有限责任公司应急救援中心总指挥、副总指挥、各专业职能组具体责任人对应公司内部相应行政职务，当应急救援中心具体责任人变更岗位时，应由公司内部对应行政职务人员予以顶替。

### 应急指挥机构的主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急处置的方针、政策及有关规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案并交由上级环保主管部门进行审批和备案；

（3）组建突发环境事件应急处置队伍；

（4）负责应急防范设施（备）的建设，以及应急处置物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作，督促、协助内部相关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的更新；

（7）批准本预案的启动和终止；

（8）确定现场指挥人员；

（9）协调事故现场有关工作；

（10）负责人员、资源配置和应急队伍的调动；

（11）及时向上级环保主管部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（12）接受上级应急指挥部门或政府的指令和调动，协助事故处理。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；

（13） 负责保护事故现场及相关数据；

（14）有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

### 应急救援指挥部人员主要职责

应急救援指挥部人员职责见表4-2。

表4-2  应急救援组织机构职责一览表

| 应急救援指挥部人员 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 应急救援指挥部 | （1）负责公司应急指挥组织机构，保证应急处理各种资源的支持； （2）负责发布公司内部应急处置预案； （3）负责事故的预测和预警； （4）负责成立现场指挥部，负责事故现场的指挥、协调； （5）负责启动本预案，在第一时间通知相关职能部门和单位进行现场处置、现场灭火救援、人员疏散、环境监测、排水封堵和应急池投用等； （6）负责通知应急救援指挥部成员及其他相关人员立即赶到事发现场； （7）在现场指挥部成立之前，行使现场指挥部职责； （8）负责通知应急救援指挥部成员及其他相关人员立即赶到事发现场 （9）在现场指挥部成立之前，行使现场指挥部职责 |
| 总指挥 | （1）现场指挥部位置调整的决策； （2）对地方政府报告事故情况的决策； （3）启动公司区域联防及外部增援力量的决策； （4）事故影响到的社区居民疏散、撤离的决策； （5）做好事故处置、控制和善后工作； （6）审核事故快报； （7）审核新闻发布的有关内容； （8）其它。 总指挥现场主要职责 （1）听汇报 发生事故单位现场负责人向总指挥汇报人员伤亡情况、物料泄漏情况、火势情况、工艺处理情况以及采取的救援措施。分公司应急救援相关部门和单位按职责分工向总指挥汇报事故发展情况及开展的救援准备、事故控制工作。 （2）观态势 公司应急救援总指挥沿事故源外围观察事故的发展态势，进一步了解现场处理情况、人员救治情况及事故可能的发展情况。 （3）作决策 公司应急救援总指挥应根据事故的发展对以下情况进行决策： ①分公司救援力量不能满足现场救援需要时，是否请求外部救援力量支持； ②为降低事故损失或减轻事故影响，是否采取紧急避险措施，是否需要对相邻设施或居民进行关停、疏散、封闭； ③是否需要调拨外单位救援物资或紧急采购救援物资； ④本预案不能满足救援需要时，决定使用何种方案。 （4）下指令 分公司应急救援总指挥在决策的基础上，向现场救援人员下达请求外部支援、紧急避险、调拨、采购物资、调整救援方案、撤离及救援结束等有关指令。各执行单位按令执行，并及时向总指挥汇报执行情况。 |
| 副总指挥 | （1）对各职能组下达各种应急救援指令； （2）对事故装置及事故相关装置、公用工程等紧急停工的决定及指令； （3）对受伤人员救护的指令； （4）对各阶段人数清点的指令； （5）大气环境监测、排口污水取样监测的决定与指令； （6）内部疏散、警戒的决定及指令； （7）灭火战术实施及调整的决定及指令； （8）救援物资、救援力量的调配指令； （9）污水流向监控及封堵的决定和指令； （10）其它。 |
| 应急保障及警戒组 | （1）负责事故现场的应急保障，负责日常对应急救援组织机构其他人员进行培训，告知各应急资源的位置及数量等信息。 （2）负责事故现场的警戒工作，防止无关人员进入事故现场。 |
| 环境应急监测组 | （1）负责事故现场的快速检测，从气味、水的颜色、分层情况等直观现象判断出有多大程度的大气、水体、土壤等的污染； （2）当事故废气、废水处理稳定后，联系监测单位进行全面监测。 （3）组织对爆炸、有毒、腐蚀性物品的抢险、安全监督； （4）负责对故事发生区危险化学品等特种设备的安全进行监管； |
| 医疗救护组 | （1）负责安排急救药品、器材的日常保管和维护； （2）对组员进行应急救援技能和危化品知识及其危害特性的培训，掌握应急状态下的救援程序； （3）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，负责事故现场的紧急救护工作，及时组织重病伤员到医疗中心救治； （4）组织队员参与预案演练工作。 |
| 生产协调组 | （1）负责通知相应生产工段的关停； （2）当其它应急救援人员展开救援时，负责协调人员缺失时的生产事务。 |
| 现场处置组 | （1）负责事故现场的紧急抢险工作，包括受困人员、现场贵重物资及设备的抢救、危险品的转移； （2）负责与周边敏感点及政府相关部门联系； （3）做好事故处置是的生产调整及事故后的生产恢复工作 |

## 外部救援人力资源

发生突发环境事故时，企业外部可以请救援助的应急队伍及联系方式见表：

表4-3  武汉重工铸锻有限责任公司外部救援联系单位及联系方式一览表

| 类别 | 序号 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救援力量 | 1 | 火警 | 119 |
|  | 2 | 青山区公安局 | 027-86385725 027-86385826 |
|  | 3 | 武汉市公安部门 | 110 |
|  | 4 | 急救电话 | 120 |
|  | 5 | 武汉市突发环境事件报警电话 | 12369 |
|  | 6 | 武汉青山区钢城分局冶炼派出所 | 027-86802074 |
|  | 7 | 武汉市青山区城市管理委员会 | 027-68865372 |
|  | 8 | 武汉青山区安监局 | 027-51600976 |
|  | 9 | 武汉市安监局 | 027-82922506 |
|  | 10 | 武汉市环境监测中心 | 027-85805108 |
|  | 11 | 青山消防大队 | 027-50806148 |
|  | 12 | 湖北省公安消防总队 | 027-87263231 |
|  | 13 | 武汉市人民政府应急管理办公室 | 027-82826101 |
|  | 14 | 武汉市电信局 | 027-87811148 |
|  | 15 | 武汉市医疗救治中心 | 027-52867822 |
|  | 16 | 武汉市石化医院 | 027-86599505 |
| 管理部门 | 1 | 武汉青山区环境保护局 | 027-86316529 |
|  | 2 | 武汉市环境保护局 | 027-85808359 |
|  | 3 | 湖北省环境保护厅 | 027-87861455 |

# 预防与预警

## 预防工作

公司建立健全危险源监控制度。以武汉重工铸锻有限责任公司为主体，对可能导致环境突发事件的危险源进行监控和定期巡查，主要预防工作见表5-1。

表5-1  武汉重工铸锻有限责任公司环境风险预防措施一览表

| 单元 | 突发事件类型 | 现有环境风险防范和应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 煤气站 | 煤气发生炉操作不当可能发生爆炸，煤气设备、管道泄漏遇火源可能引发火灾或爆炸 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
|  | 煤气站各设备、管道处泄漏以及停电或超压放散造成局部范围内的煤气（主要是CO、H2S）浓度过高，引发附近人员中毒事故 | 设备严加密闭，加强局部排风和全面通风，安装了煤气监测报警器，一旦空气中一氧化碳浓度超标时，立即切断气源，迅速疏散群众。 |
|  | 酚水池管道破损、发生泄漏 | 迅速切断酚水来源，将泄漏的酚水密闭收集排入酚水池，并依托厂区污水管道导入有效容积为460m3的风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
|  | 焦油在输送过程中泄漏，或遇火引起火灾 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
|  | 硫磺仓库可能发生火灾、爆炸 | 用雾状水灭火，避免明火，用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
| 天然气输送管道 | 天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸 | 当发生此天然气火灾爆炸时，迅速切断气源。使用干粉、二氧化碳灭火器扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，以大量的雾状水将燃烧区周围物品进行冷却、驱散，以防天然气与空气混合而发生爆燃（注意：在没有堵漏的情况下，必须保持稳定燃烧，否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇明火就会发生爆炸）。同时，通知天然气公司进行维修。 |
| 化学品装卸、转运、储存过程 | 剧毒物质（亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚）发生泄漏 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服，避免扬尘，用清洁的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，作危险废物处置 |
|  | 爆炸品（五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸铵）发生泄漏引发火灾爆炸 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放 |
| 油泵房 | 油泵房液压油发生泄漏、遇火引发火灾 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
| 污水处理系统 | 厂区污水处理系统设备故障、管道破损 | 在厂区设有有效容积共为460m3的风险事故池，当污水处理站部分污水处理系统发生故障时可将废水暂存于风险事故池内， 确保事故废水不外排。 |
| 危险废物暂存间 | 危险废物（电炉除尘灰HW31、废油HW08、废乳化液HW09、焦油渣HW11）泄漏 | 厂区在危险废物暂存间内设有消防砂与围堰。发生危险废物泄漏时会通过消防砂与围堰拦截收集，泄漏物作为危险废物处理。 |

## 预警行动

### 预警的条件

根据表3-10厂区原辅料中涉及到的危险化学品危险类型，同时结合同类型行业突发环境事件情景，将本企业可能发生的突发环境事件的最坏情景列于表5-2。

表5-2   武汉重工铸锻有限责任公司可能发生的突发环境事件情景分析

| 单元 | 突发事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 煤气站 | 煤气发生炉操作不当可能发生爆炸，煤气设备、管道泄漏遇火源可能引发火灾或爆炸 | 煤气发生泄漏，导致人员中毒，泄漏的煤气引发火灾爆炸，引起人员伤亡。 |
|  | 煤气站各设备、管道处泄漏以及停电或超压放散造成局部范围内的煤气（主要是CO、H2S）浓度过高，引发附近人员中毒事故 |  |
|  | 酚水池管道破损、发生泄漏 | 泄漏的酚水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。 |
|  | 焦油在输送过程中泄漏，或遇火引起火灾 | 泄漏的焦油可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染；泄漏的焦油引发火灾爆炸，引起人员伤亡。 |
|  | 硫磺仓库可能发生火灾、爆炸 | 硫磺仓库发生火灾、爆炸，将导致大量硫磺粉尘产生和二氧化硫排放，污染周边环境；发生火灾、爆炸，引起人员伤亡。 |
| 天然气输送管道 | 天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸 | 天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸，可能引起人员伤亡。 |
| 化学品装卸、转运、储存过程 | 剧毒物质（亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚）发生泄漏 | 有毒物质泄漏引起人员伤亡。 |
|  | 爆炸品（五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸铵）发生泄漏引发火灾爆炸 | 爆炸品（硝酸铵、五氧化二钒、2.4-二硝基酚等）在装卸、转运、储存过程中发生火灾爆炸，消防废水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。 |
| 油泵房 | 油泵房发生泄漏、遇火引发火灾 | 泄漏的液压油泄漏可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染；泄漏的润滑油引发火灾爆炸，引起人员伤亡。 |
| 污水处理系统 | 厂区污水处理系统设备故障、管道破损 | 废水不经处理直接排入周边水体中，从而可能对周边水体造成较为严重的影响。 |
| 废气处理系统 | 布袋或滤筒设施发生故障、 | 废气不经处理直接排入环境空气中，从而可能对周边环境造成较为严重的影响。 |
| 危险废物暂存间 | 危险废物（电炉除尘灰HW31、废油HW08、废乳化液HW09、焦油渣HW11）泄漏 | 危险废物暂存间危险废物泄漏，可能对周边水体、土壤及地下水造成污染。 |

### 预警级别

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色，分别对应1.4章节表1-1 “一般突发环境事件” 、“较大突发环境事件” 、“重大突发环境事件”、“特别重大突发环境事件”。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。武汉重工铸锻有限责任公司预警情况见表5-3。

表5-3  武汉重工铸锻有限责任公司预警情况一览表

| 预警类型 | 事故类型 |
| --- | --- |
| 蓝色 | （1）煤气发生炉操作不当可能发生爆炸，煤气设备、管道泄漏遇火源可能引发火灾或爆炸，煤气设施负压运行可能吸入空气形成混合气体引起爆炸。 （2）煤气站各设备、管道处泄漏以及停电或超压放散造成局部范围内的煤气（主要是CO、H2S）浓度过高，引发附近人员中毒事故。 （3）酚水池管道破损、发生泄漏，以及生产过程中的发生的跑、冒、滴、漏事故，造成酚水满溢至厂外； （4）焦油在输送过程中泄漏，或遇火引起火灾。 （5）（脱硫系统熔硫釜产出的副产品）硫磺仓库可能发生火灾、爆炸，将导致大量硫磺粉尘产生和二氧化硫排放，造成环境污染事故。 （6）化学品装卸、转运、储存过程中剧毒物质（亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚）发生泄漏，引起人员伤亡。 （7）化学品装卸、转运、储存过程中爆炸品（硝酸铵、五氧化二钒、2.4-二硝基酚等）在装卸、转运、储存过程中发生火灾爆炸，消防废水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。 （8）生产车间发生火灾爆炸，消防废水可能流入厂区雨水管网中，而后排入严西湖，对严西湖造成污染。 （9）除尘设备发生故障或效率降低时，造成粉尘超标排放对周边造成环境造成污染。 （10）危险废物暂存间危险废物（电炉除尘灰HW31、废油HW08、废乳化液HW09、焦油渣HW11）泄漏，可能对周边水体、土壤及地下水造成污染。 |
| 黄色 | 无 |
| 橙色 | 无 |
| 红色 | 无 |

进入预警状态后，事故有关部门应当采取如下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到伤害的人员，并进行妥善安置。

指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测小组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（4）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（5）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

### 事故初判

如果发生以上情形之一时，由公司内部专家初步判定事态发展趋势以及可能发生的事故，并与公司的应急领导小组及时沟通，以便事故发生时及时启动相应的应急响应。

### 预警方式

公司在发生事故时采用电话来通知和发布预警信息。

### 预警报告程序

预警方式依据初步判断的预警级别，采用以下报告程序：

（1）事故的最先发现者或现场人员应立即将事故情况向当班组长汇报，汇报的内容包括事故地点、人员伤亡、事故概况；

（2）当班组长在接到事故报告后，应立即向公司分管环保的领导武汉重工铸锻有限责任公司和公司应急救援指挥中心汇报；

（3）公司应急救援指挥中心接到事故报告后，根据事故大小如需组织内部消防、医疗力量参与救护，应及时与医疗救护组、现场处置组取得联系，通知相关人员迅速赶赴现场，参与救护。如发生火灾、人员中毒需外部消防、医疗救护力量帮助时，现场人员应迅速拨打119、120火警、急救电话，请求支援；

（4）事故部门负责人根据事故的严重性及时将事故情况报告给总指挥和副总指挥，总指挥和副总指挥到现场后，根据事故的严重性，判断是否启动应急预案；

（5）公司领导根据事故的严重性，决定是否启动突发环境事故应急预案，如发生一般以上突发性环境污染事件，公司领导应赴现场组织指挥，并启动环境事故应急预案，成立指挥部，组织事故处理，力争将事故损失降低到最小程度，同时将事故情况及时向上级有关部门报告。

## 预警发布与解除

### 预警发布

预警信息经公司应急救援指挥部办公室收集，经应急救援指挥部批准发布。

### 预警解除

污染事故得到控制，应急救援指挥部下达预警警报解除命令。组织关闭警报，通过电话、对讲机等通讯方式宣布预警解除命令，通知内部各部门解除警戒，进入善后处理阶段。

预警解除后，应急救援指挥部应继续履行职能，做好应急组织和善后处置。

## 预警措施

应急状态下的报警通讯联系方式：119

24小时有效报警装置：各部门联系电话。

收集到的有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。进入预警状态后，应当采取的措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告；

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各应急救援队伍进行应急状态，立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行动和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

# 信息报告与通报

## 公司内部信息报告

（1）事故发生后，事故现场人员应当立即向当班组长报告，按照事故发现人、当班组长、应急救援指挥部、公司领导顺序逐级上报；

（2）发生生产环保事故、自然灾害事故造成人员伤亡，事故部门负责人应在第一时间内向当班组长、应急救援指挥部、公司分管领导进行汇报；

（3）公司应急预案救援信号主要通过电话报警，应急救援指挥部通过电话或对讲机向全中心发布救援指令；

（4）发生未遂事故，在现场处置结束后，事故部门、应急救援指挥部门应及时将事故情况向公司领导、有关部门进行通报，发布取消应急状态指令；

（5）应急救援指挥部24小时值守电话：刘中山 68861967（13407194073）。

## 信息上报

突发环境事件已经或可能对外环境造成影响时，应当于事故发生后半小时内立即由应急救援指挥部总指挥决定，安环部部长王少兵即刻实施向武汉青山区城市管理委员会、武汉青山区环境保护局、武汉市环境保护局、湖北省环境保护厅报告。

由应急救援指挥部如实对事故情况进行报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报；

武汉青山区城市管理委员会电话：027-68865372

武汉青山区环境保护局电话：027-86316529

武汉市环境保护局电话：027-85808359

湖北省环境保护厅电话：027-87861455

## 报告内容

（1）突发环境事件发生的时间、地点以及类型；

（2）发生事故时正在进行的生产工序、可能涉及的危险化学品的种类，

（3）排放污染物的种类、数量、人员伤亡情况、直接经济损失；

（4）突发环境事件已经对大气、水域及土壤外部环境造成影响的范围、潜在的危害程度，事件可能的转化方式及趋向；

（5）已经采取的应急措施；

（6）可能受影响的区域及采取的措施建议；

情况紧急时，事故现场人有关人员可以直接向武汉青山区城市管委会、武汉青山区环境保护局和有关部门报告。

## 信息报告

### 信息通报内容

应当由应急救援指挥部总指挥于事故发生后半小时内立即决定，由环境应急监测组长（刘中山）即刻对可能受到事故影响的单位进行通报，通报内容包括：

（1）突发事件的性质；

（2）突发环境事件对人体健康的影响；

（3）自我保护的措施及注意事项；

（4）决定疏散时，应告知公众疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地。

### 信息通报的联络方式

（1）主管部门联系方式

武汉青山区城市管理委员会电话：027-68865372

武汉青山区环境保护局电话：027-86316529

武汉市环境保护局电话：027-85808359

湖北省环境保护厅电话：027-87861455

（2）周边主要敏感点联系方式

武东街航舵社区联系方式：027-86436557

陆鹞小区联系方式：027-86430790

铸锻社区：027-86433674

（3）周边工业企业联系方式

亚东水泥有限公司联系方式：027-83257888

诚德机电设备工程有限公司联系方式：(027)86431743

武汉阜旺物资有限责任公司联系方式：027- 86466505

武汉市丽源生活用品厂联系方式：13995578323

武汉市良平机械设备有限公司公司联系方式：027-56310200

武汉铁锚焊接材料股份有限公司联系方式：15717111265

武汉海润工程设备有限公司联系方式：027-68867131

武汉海顺机械加工厂联系方式：027- 86435059

武汉鑫顺印刷厂联系方式：027-68861582

# 公众参与

本次主要对受厂区影响较大的武汉重工铸锻有限责任公司、周边工业企业及主要敏感点进行问卷调查，本应急预案公众参与调查采用填写《公众意见调查表》的形式，在调查过程中共发放个人调查表50份，回收42份。典型公众调查表见附件7。调查个人对象基本情况见表7-1。

表7-1  公众参与问卷调查信息一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 身份证号 | 联系方式 | 对厂区态度 | 居住地或者 工作地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂利琴 | 女 | 45 | 中专 | 420111197407233442 | 15807151838 | 可接受 | 武昌 |
| 2 | 陈品 | 男 | 37 | 本科 | 42010419810319043X | 13986017773 | 可接受 | 青山区武东 |
| 3 | 张晶 | 男 | 33 | 本科 | 420107198602011538 | 68861925 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 4 | 徐肖延 | 男 | 51 | 大专 | 420107196703110018 | 13720373430 | 可接受 | 武汉科技大学 |
| 5 | 余从峰 | 男 | 46 | 中专 | 420107197211173316 | 15997477000 | 可接受 | 青山区武东四村 |
| 6 | 陈书伟 | 男 | 32 | 本科 | 320826198602287319 | 13886192637 | 可接受 | 青山区武东一村 |
| 7 | 陈树茂 | 男 | 54 | 高中 | 420102196311222414 | 13638685866 | 可接受 | 长丰街 |
| 8 | 于越龙 | 男 | 30 | 本科 | 13068219880913033X | 15827149626 | 可接受 | 青山区武东四村 |
| 9 | 苏涵 | 男 | 46 | 本科 | 420107197204163312 | 13986205721 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 10 | 杨定坤 | 男 | 24 | 本科 | 422802199405284417 | 15071221473 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 11 | 戴润芙 | 女 | 33 | 中专 | 4211271984409084723 | 15872368931 | 可接受 | 青城华庭 |
| 12 | 张超 | 男 | 32 | 本科 | 370684198609206915 | 13720180538 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 13 | 陆鹏 | 男 | 29 | 本科 | 421002199001113510 | 18674041215 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 14 | 苏玉 | 女 | 43 | 大专 | 420105197508111623 | 13971436800 | 可接受 | 江南公寓 |
| 15 | 赵青云 | 男 | 38 | 本科 | 420582198010092196 | 16926246571 | 可接受 | 青山区武东 |
| 16 | 定海 | 男 | 53 | 大专 | 420107196509103316 | 15807140525 | 可接受 | 青山区武东一村 |
| 17 | 陈峰 | 男 | 43 | 大专 | 350321197401251231 | 13971531835 | 可接受 | 青山区武东四村 |
| 18 | 郭玄婷 | 女 | 33 | 本科 | 420581198509122423 | 13628680451 | 可接受 | 青山区武东一村 |
| 19 | 杨照 | 男 | 26 | 本科 | 420902199112222599 | 15994207000 | 可接受 | 重工小区 |
| 20 | 刘琪 | 女 | 34 | 本科 | 429001198405065160 | 13667249066 | 可接受 | 青山区武东四村 |
| 21 | 周迪 | 男 | 48 | 本科 | 420107194003113335 | 13476279871 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 22 | 张强 | 男 | 36 | 本科 | 610221198208050019 | 13476836675 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 23 | 王晶 | 女 | 30 | 中专 | 420111198808271022 | 18871861378 | 可接受 | 青山区武东四村 |
| 24 | 周毅 | 女 | 53 | 大专 | 42010719650831331X | 15927577067 | 可接受 | 湖畔家园 |
| 25 | 黄芬 | 女 | 33 | 大专 |  | 13797069291 | 可接受 | 湖畔家园 |
| 26 | 姜小康 | 男 | 26 | 本科 | 421124199204132010 | 027-68861806 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 27 | 卢林龙 | 男 | 29 | 本科 | 511623198901121155 | 15827549320 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 28 | 孟小剑 | 男 | 40 | 大专 | 422204197812033237 | 13871227588 | 可接受 | 青山区武东一村 |
| 29 | 刘广涛 | 男 | 36 | 本科 | 210112198203121010 | 13469951275 | 可接受 | 青山区武东四村 |
| 30 | 姚函 | 男 | 58 | 高中 | 420107195012203311 | 15927007381 | 可接受 | 青山区武东一村 |
| 31 | 李涛 | 男 | 50 | 高中 | 420107196807293314 | 15927007415 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 32 | 方家中 | 男 | 45 | 中技 | 42010719741203331X | 15927007351 | 可接受 | 四七一厂 |
| 33 | 陈丽 | 男 | 37 | 专科 | 42010719810723251X | 13545222725 | 可接受 | 青山区武东二村 |
| 34 | 黄鑫 | 男 | 37 | 大专 | 4201021981103192010 | 15927127178 | 可接受 | 青山区武东一村 |
| 35 | 刘中山 | 男 | 36 | 本科 | 413022198209200016 | 13407194073 | 可接受 | 青山区武东四村 |
| 36 | 李喜禄 | 男 | 59 | 高中 | 420107195942093336 | 15902775829 | 可接受 | 武东馨居 |
| 37 | 周学林 | 男 | 36 | 本科 | 341124198211021816 | 15927261835 | 可接受 | 青山区武东一村 |
| 38 | 汪杰 | 男 | 33 | 本科 | 421125198507305216 | 15871750302 | 可接受 | 青山区武东一村 |
| 39 | 聂伟 | 男 | 36 | 本科 | 410908198310012059 | 13437110525 | 可接受 | 青山区武东一村 |
| 40 | 刘菊儿 | 女 | 47 | 本科 | 42242819720702182X | 15071120436 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 41 | 刘艳华 | 女 | 47 | 大专 | 420111197103123420 | 15927201190 | 可接受 | 青山区武东路1号 |
| 42 | 李元涛 | 男 | 56 | 大专 | 420107196212233312 | 13971322979 | 可接受 | 青山区武东一村 |

由上表可知，全部调查者均认为厂区的环境风险可以接受，均对厂区采取的环境风险应急处置措施较为满意，未提出相关反对意见和其它相关建议和要求。本预案认为，建设单位在切实加强风险防护及应急响应措施后，对主要风险受体影响较小，环境风险可以接受。

# 应急响应与措施

## 分级响应机制

按照事故可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事故应急响应分为一级应急状态，二级应急状态，三级应急状态，分别对应厂外级事故、厂区级事故和车间级事故。

### 一级响应

发生厂外级事故时，应启动一级响应：

（1）焦油池中焦油、酚水池中酚水、硫磺仓库中硫磺以及危化品仓库中危化品发生泄漏，通过厂区雨水管网排入严西湖，给严西湖造成污染；

（2）焦油池中焦油、酚水池中酚水、硫磺仓库中硫磺以及危化品仓库中危化品发生火灾爆炸，消防废水满溢至厂区雨水管网而排入严西湖，给严西湖造成污染；

（3）化学品（亚砷酸钠、三氧化二砷等）在装卸、转运过程中发生泄漏或者火灾爆炸，泄漏的化学品或者消防废水可能流入厂区雨水管网而排入严西湖，给严西湖造成污染；

（4）厂区废气处理装置发生故障，可能导致废气超标排放；

（5）厂区废水处理系统发生故障，可能导致废水超标排放；

（6）危险废物暂存间危险废物（电炉除尘灰HW31、废油HW08、废乳化液HW09、焦油渣HW11）泄漏，泄漏物对地下水、土壤及周边地表水产生影响。

（7）在非正常工况下，①处理制管厂大面积切割工序产生粉尘；②处理钢管加工厂钢管外圆磨工序产生粉尘；③处理特殊钢厂20t交流电弧炉、30t钢包精炼炉、30t交流电弧炉及40t钢包精炼炉产生的废气（外圆磨床粉尘废气除外）的排放浓度均不能满足相关质量标准，在装置发生故障情况下对周边空气质量影响较大。

对于厂外级环境事件，事故影响超出企业控制范围的，启动一级应急响应：由应急总指挥刘志勇执行；并应根据严重的程度，由公司安环部部长王少兵通报环保主管武汉青山区环境保护局，由相应部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。如武汉青山区相关政府部门成立现场应急指挥办公室时，企业应急指挥中心移交指挥权并说明事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥。企业的应急抢险队伍全力配合政府应急队伍的工作。

### 二级响应

发生厂区级事故时，应启动一级响应：

（1）焦油池中焦油、酚水池中酚水、硫磺仓库中硫磺以及危化品仓库中危化品发生泄漏，泄漏化学品可控制在厂区内；

（2焦油池中焦油、酚水池中酚水、硫磺仓库中硫磺以及危化品仓库中危化品发生火灾爆炸，事故废水可控制在厂区内；

（3）化学品（亚砷酸钠、三氧化二砷等）在装卸、转运过程中发生泄漏或者火灾爆炸，泄漏的化学品或者消防废水可控制在厂区内；

（4）煤气输送管道破裂或煤气调压站管线破裂导致煤气泄漏引发火灾爆炸，事故影响可控制在厂区内；

（5）危险废物暂存间危险废物（电炉除尘灰HW31、废油HW08、废乳化液HW09、焦油渣HW11）泄漏，泄漏物可控制在厂区内。

（6）天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸，事故影响可控制在厂区内.

对于厂区级环境事件，企业可通过自身的应急能力将事件控制在厂区内，则启动二级响应，由二级总指挥（公司总经理黄纯）负责指挥，组织相关应急小组开展应急工作，视现场情况，二级总指挥可指令授予应急指挥小组某成员形式总指挥职权。

### 三级响应

发生车间级事故时，应启动三级响应：

（1）危化品仓库中危化品发生泄漏，泄漏物可控制在危化品仓库防泄漏池内；

（2）危险废物泄漏（电炉除尘灰HW31、废油HW08、废乳化液HW09、焦油渣HW11），泄漏物可控制在危险废物暂存间防泄漏池内。

三级应急响应启动现场处置方案，及时告知部门负责人，并进行有效监控，根据事故发展决定是否上报和扩大应急。

三级应急指挥由公司安环部部长王少兵负责指挥，或者授权的部门其他负责人指挥应急处置。

图8-1  武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件应急响应程序

## 水体环境风险应急

### 监测与预测

应急救援指挥部接到环境污染事故发生或可能发生的报告后，应立即通知应急救援指挥部的成员到达事故现场。总指挥刘志勇（总指挥因公外出等原因无法赶赴事故现场时，由副总指挥代理行使总指挥职责或由总指挥授权代理）到达事故现场后，立即成立现场指挥部，由现场总指挥负责现场处置，各小组派人在现场指挥部负责联络。应急救援中心设立在公司门房，根据现场指挥部汇报的情况预测可能造成的后果和污染危害程度、紧急程度、发展事态，判断环境污染事件的级别。

### 预警

（1）事故预警

总指挥确定污染事件达到车间级后，立即下达启动本应急预案的指令，各部门按职责开展应急处理工作。

（2）风险预警

一旦厂区发生水体环境风险事故，应急救援中心应及时通过会议或电话发出风险预警。发出预警后：

①应急抢险组人员及相关人员需24小时值守，直至预警解除。

②应急救援中心根据环境风险源识别结果发布预警指令，同时向各职能部室、现场指挥部各专业组单位、各车间传达预警指令；

③各职能部室、现场指挥部各专业组单位、各车间接到预警指令后安排熟悉防控预案的人员值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送；

④各职能部室、现场指挥部各专业组单位、各车间检查公司主要环境风险源储存情况（主要为煤气、焦油、硫磺、亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸锶、硝酸、高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、高氯酸、硝酸银、硝酸铵等）；检查易发生事故部位及隐患挂牌部位的设施状况措施落实情况；对厂区管网易堵塞部位逐一排查，确保厂区雨水和污水管网畅通，防止雨水或污水在厂区内漫流。

### 预警解除

现场应急处理终止，现场指挥部宣布预警解除，通知应急救援中心，由应急救援中心通知各相关单位。

### 应急响应

（1）响应流程

按照武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件应急响应程序，在发生环境事件时，启动相应的现场处置预案的同时，迅速按照迅速按照应急报告程序向公司应急救援指挥部（24小时值守电话：68861967（13407194073））报告，报告的程序和内容如下：

①出现火灾、爆炸、危化品泄漏事故时，现场第一目击者直接报告给当班组长的同时拨打报警电话：火警119、急救120，报告的内容包括单位名称、事件时间、地点和部位、污染物名称、人员中毒、受伤情况等；当班组长接到报警后立即向公司应急救援指挥部（24小时值守电话：68861967（13407194073））报告，报告的内容为事件时间、地点和部位、污染物名称、人员受伤情况等。

②应急救援指挥部负责通知应急救援指挥部全体成员及相关人员（见附件2：武汉重工铸锻有限责任公司应急救援指挥部成员名单），同时立即启动应急救援预案，应急救援指挥部所有成员立即履行各自的应急处理职责。

③当发生厂外级、厂区级事件时，由应急救援指挥部总指挥决定，安环部部长王少兵实施向武汉市安全生产监督管理局、武汉青山区环境保护局等部门报告（见附件3：应急响应与地方政府相关部门联动联系一览表）。报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。

（2）应急准备

一旦发生事故，当班组长为第一响应人、公司门卫值班班长作为第二响应人。应急救援指挥部接到报告后迅速通知指挥部成员和专业救援队伍迅速赶往事故现场，成立事故现场指挥部，应急保障及警戒组、环境应急监测组、医疗救护组、生产协调组、现场处置组等专业组协调行动。在现场处置工作开展之前，应急救援指挥部应按照应急预案的程序做好相应的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等，确定救援原则，并按照本预案应急组织机构和职责制定具体现场应急行动内容，保证各项工作迅速有序地执行。

（3）应急队伍和救援力量

①应急保障及警戒组：负责事故现场的应急保障，负责日常对应急救援组织机构其他人员进行培训，告知各应急资源的位置及数量等信息；负责事故现场的警戒工作，防止无关人员进入事故现场；

②环境应急监测组：负责事故现场的快速检测，从水的颜色、分层情况等等、直观现象判断出有多大程度的水体污染，必要时与环保部门或有资质的监测单位联系；

③医疗救护组：负责事故现场的医疗救护工作，必要时与当地医院联系；

④生产协调组：负责通知相应生产工段的关停。当其它应急救援人员展开救援时，负责协调人员缺失时的生产事务；

⑤现场处置组：负责事故现场的抢修、封堵、消防灭火，治安及交通管理，必要时与政府部门的救援力量联系。

（4）应急救援物资

见附件4：武汉重工铸锻有限责任公司应急救援物资一览表

### 应急能力分析

（1）危险性分析

公司生产过程涉及的危险化学品主要为煤气、焦油、硫磺、亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸锶、硝酸、高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、高氯酸、硝酸银、硝酸铵等。

（2）污水流向以及存储能力分析

厂区设有有效容积为210m3的风险事故池，可暂存泄漏化学品和消防废水。风险事故池在正常情况下保证使用量不超过风险事故池容积的1/3，并且风险事故池在应急储存事故废水或厂区污水后会及时将事故废水或厂区污水导入厂区污水处理站进行处理，保证风险事故池的必要应急容量。

### 水环境污染事件现场处置

厂区设有有效容积为210m3的风险事故池，可暂存泄漏化学品和消防废水。当煤气站或车间发生火灾时，迅速使用灭火器进行灭火，事故废水通过雨水管网排入厂内应急事故池，定期排入厂内污水处理站处理。

## 大气环境风险应急

### 监测与预测

公司定期对废气的排放进行有效地监测。应急救援中心接到大气污染事故发生或可能发生的报告后，应立即通知应急救援指挥部的成员以及第三方监测单位到达事故现场。

### 预警

1、事故预警

总指挥确定污染事件达到厂区级后，立即下达启动本应急预案的指令。公司应急救援指挥部及应急救援各职能小组接到通知后立即赶赴现场，首先向现场指挥部报到、签名。然后按职责开展应急处理工作。

2、风险预警

当①处理制管厂大面积切割工序产生粉尘的脉冲布袋反吹除尘器发生故障；②处理钢管加工厂钢管外圆磨工序产生粉尘的脉冲布袋反吹除尘器发生故障；③处理特钢厂20t交流电弧炉、30t钢包精炼炉、30t交流电弧炉及40t钢包精炼炉产生的粉尘、SO2、NOx的脉冲布袋反吹除尘器发生故障，应急救援中心应及时通过会议或电话发出风险预警。发出预警后：

（1）应急救援指挥部结合公司环境风险源识别结果发布预警指令，同时向各职能处室、现场指挥部各专业组单位、第三方监测公司、各车间传达预警指令。

（1）负责设备抢修部门应全力对设备进行抢修，环境监测部门全力配合监测工作，直至预警解除；

（3）各职能处室、现场指挥部各专业组单位、各车间接到预警指令后安排熟悉防控预案的人员值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送。

### 预警解除

现场应急处理终止，现场指挥部宣布预警解除，通知应急救援指挥部（24小时值守电话：68861967（13407194073）），由应急救援中心通知各相关单位。

### 应急响应

（1）响应流程

按照武汉重工铸锻有限责任公司突发环境事件应急响应程序，在发生环境事件时，启动响应的现场处置预案的同时，迅速按照应急报告程序向应急救援中心报告，报告的程序和内容如下：

1、应急救援中心负责通知应急救援指挥部全体成员及相关人员（见附件2：武汉重工铸锻有限责任公司应急救援指挥部成员名单），同时立即启动应急救援预案。

2、当发生厂区区级事件时，由应急救援指挥部总指挥决定，安环部部长王少兵实施向武汉青山区环境保护局等部门报告（见附件3：应急响应与地方政府相关部门联动联系一览表）。报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。

（2）应急准备

一旦发生事故，当班组长为第一响应人、门卫室值班班长作为第二响应人。应急救援中心接到报告后迅速通知指挥部成员和专业救援队伍迅速赶往事故现场，成立事故现场指挥部，应急保障及警戒组、环境应急监测组、医疗救护组、生产协调组、现场处置组等专业组协调行动。在现场处置工作开展之前，应急救援指挥部应按照应急预案的程序做好相应的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等，确定救援原则，并按照本预案应急组织机构和职责制定具体现场应急行动内容，保证各项工作迅速有序地执行。

（3）应急队伍和救援力量

1、应急保障及警戒组：负责事故现场的应急保障，负责日常对应急救援组织机构其他人员进行培训，告知各应急资源的位置及数量等信息；负责事故现场的警戒工作，防止无关人员进入事故现场；

2、环境应急监测组：负责事故现场的快速检测，从气味等等直观现象判断出有多大程度的大气污染，必要时与环保部门或有资质的监测单位联系；

3、医疗救护组：负责事故现场的医疗救护工作，必要时与当地医院联系；

4、生产协调组：负责通知相应生产工段的关停。当其它应急救援人员展开救援时，负责协调人员缺失时的生产事务；

5、现场处置组：负责事故现场的抢修、封堵、消防灭火，治安及交通管理，必要时与政府部门的救援力量联系；

6、第三方监测单位：负责规范的、全面的大气监测，见本预案8.6章节。

（4） 应急救援物资

见附件4：武汉重工铸锻有限责任公司应急救援物资一览表

（5）应急措施

在发生事故时应该及时组织人员对粉尘、恶臭处理设备进行检修。

### 现场处置

根据污染物的性质及事件类型、事件可控性、严重程度和影响范围以及风向、风速、地形条件，制定切实可行的措施，迅速切断污染源，防止事故进一步扩大。

根据武汉重工铸锻有限责任公司风险评估报告，本项目大气污染主要为①处理制管厂大面积切割工序产生粉尘的脉冲布袋反吹除尘器发生故障；②处理钢管加工厂钢管外圆磨工序产生粉尘的脉冲布袋反吹除尘器发生故障；③处理特钢厂30t交流电弧炉、40t钢包精炼炉、20t交流电弧炉及30t钢包精炼炉产生的粉尘、SO2、NOx的脉冲布袋反吹除尘器发生故障。在发生上述事情后应立即组织对装置进行维修。

## 应急措施

### 人员紧急疏散和撤离应急措施

事故应急救援组到达事故现场后，听从现场指挥安排，对可能发生事故场所设施及周围情况依据现场环境监测结果引导和疏散现场无关人员至安全区域，在疏散撤离过程中小组成员根据预案要求的疏散、撤离方式方法，要做的主要工作有：

（1）清点事故现场人员是否为事故发生前人数；

（2）紧急疏散非事故现场人员至安全区；

（3）作出抢救人员撤离前、撤离后的报告；

（4）通知周边区域单位、村民疏散撤离并告知方式方法。

### 危险区的隔离应急措施

事故应急救援组根据事故、火灾的情况和指挥部的要求，设定紧急隔离危险区的距离，紧急隔离危险区边界警戒线为黄黑带，划分疏散区、下风向疏散区，在事故现场周围设防，加强警戒和巡逻；对在紧急隔离危险区内的交通道路进行管制，劝服通行车辆和人员绕道而行。

### 受伤人员现场救护、救治与医院救治

疏散人员：在疏散时，使受伤人员有次序的撤离火场。

寻找人员的方法和地点:

进入室内主动呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪儿有呼救声、喘息声、呻吟声，要注意搜寻出口（如门窗、走廊等处）；在车间、实验室寻人时，注意机器和设备附近。

救人的方法：

对于神志清醒，但在烟雾中辨不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出；

当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出；

遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借助消防水枪开辟出救人通道，并做好掩护；抢救人员也可以用浸湿的衣服等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤。

## 应急监测

### 应急监测的组织机构

1、组织机构

为及时有效地开展应急监测工作，企业成立了突发环境事件应急监测小组（简称“环境应急监测组”），主要负责联系有相关资质的单位进行应急监测工作，并组织实施应急措施。武汉重工铸锻有限责任公司暂不具备大气污染应急监测能力，也不具备水污染应急监测能力，在发生大气污染事件或水污染事件时应委托有资质的单位进行监测。

2. 环境应急监测组组成及职责

（1）人员组成

环境应急监测组组长由安环部副部长刘中山负责。

(2)环境应急监测组职责

①负责联系有资质的单位进行事故现场大气污染或水污染的监测；

②接受总指挥和现场指挥的安排和调动，负责提供求援现场污染物浓度情况，协助确定疏散范围；

③组织对公司易燃易爆化学品的抢险、安全监督；

④负责对故事发生区危险化学品及特种设备的安全进行监管；

⑤负责火灾爆炸后水源污染次生灾害的预防；

### 应急准备与事故预警

环境监测小组成员的联系电话应确保24小时畅通。各室应根据各自职责，制定严格的管理规章制度和应急工作程序，做好突发性环境事件应急监测的前期基础保障工作，发生事故时应确保能及时派出监测人员。

### 应急监测要求

8.5.3.1 启动

环境应急监测组在接到应急指挥中心或领导小组的命令或事故报告后，各小组成员应立即行动，详细了解污染事故的有关情况，包括事发地点、事发原因、人员伤亡情况及初步的污染状况等，按照分级响应的原则，立即根据已有情况进行技术综合分析，并结合事故发生地的气象和地区特点初步判断事故的等级、危险及危害程度、污染物扩散范围和扩散速度，同时启动应急监测。

8.5.3.2 应急监测技术方案的确定

（1）应急监测组联系有资质的单位，到达现场后在最短的事件内依据应急监测技术规范要求及有关专家意见，提出应急监测实施方案，确认监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求、数据管理和结果报告等。

（2）一般情况下应急监测可分三个阶段制定不同的应急监测实施方案，即污染物定性阶段、定量和定污染范围阶段、监控污染状况进展并评价阶段。

（3）监测点位设置原则

①应急监测污染物定性阶段采样点位一般以事故发生地及其附近为主，同时必须关注环境敏感点和敏感人群（主要为金家咀、胡潡村等），重点监控污染对居民住宅区空气的影响。同时合理设置参照点。

②应急监测定量和定污染范围阶段、监控污染状况阶段应根据污染事故的特点，由污染物的扩散速度和时间、污染发生地的水文、气象和地域特征、污染物特性，参照风险评估报告给出的影响范围，在此范围内科学的布设相应数量的监测点位，以便反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围。随着污染物扩散情况和监测结果的变化趋势适时调整布点数量和检测频次。

（4）监测项目确定原则

根据厂区的生产情况和危险化学品储存状况。厂区的监测因子如下：

在废气各处理装置故障情况下，主要大气监测因子为：①处理制管厂大面积切割工序产生粉尘；②处理钢管加工厂钢管外圆磨工序产生粉尘；③处理特钢厂30t交流电弧炉、40t钢包精炼炉、20t交流电弧炉及30t钢包精炼炉产生的粉尘、SO2、NOx。有组织监测点位为各排气筒出口，无组织监测点位为厂界上风向和下风向，监测因子包括H2S、CO和臭气浓度等，敏感点监测点位包括重工小区、铸锻社区。

在污水处理站部分处理系统故障情况下，对水质进行监测。水质监测点位主要为污水处理站进口以及厂区废水总排口。污水处理站进口以及厂区废水总排口监测因子为：pH、酚类、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油类、石油类和废水排放量。监测1天，每天监测4次。采样（监测）人员及监测设备由委托的第三方监测公司指定。

（5）监测方法确定原则

①污染物定性阶段为迅速查明突发事件污染物的种类、污染程度，应充分利用现场快速监测方法。

大气环境污染事故根据突发环境事件现场的具体情况，优先考虑利用便携式监测仪器、快速检测仪器。

水环境污染事故优先选择检测试纸、水质检测管、便携式水质检测仪器等现场快速应急检测仪器设备。

②定污染范围阶段，为确定污染程度和污染范围，可采取现场快速监测方法和室内标准分析方法相结合的方式。

③监控污染状况阶段，应尽可能采用现场采样室内标准方法分析的形式，以对污染进行全面、科学的评价。

（6）监测频次的确定原则

事故发生初期，可根据现场的水文、气象条件，适当加密采样频次，待摸清污染物变化规律后，可逐步减少采样频次。事故初期，监测频率一般不低于2小时一次。

8.5.3.3 现场采样与监测

（1）按照应急监测实施方案和技术规范的要求对可能被污染的空气、水体等进行应急监测，可使用检测管、便携式监测仪器等快速检测手段，在尽可能短的时间内对污染物质的种类、污染物的浓度、污染的范围以及可能造成的危害做出判断，并给出监测结果。

（2）无法进行现场监测或必须送回实验室分析的样品，应快速送回实验室进行分析，分析人员对样品复核无误后，以最快的速度进行分析，并将监测结果交应急监测质控组。

（3）现场采集的样品，要做唯一性标识，采样人员应在现场填写采样原始记录表。样品分析结束后，剩余的样品应按技术规范要求予以保存。

8.5.3.4 应急监测人员的安全防护

应根据突发性环境污染事故的特性，为应急监测人员装备适当的安全防护措施。

（1）对于有毒有害气态污染物，应重点采用呼吸道防护措施，主要装备有正压式氧气( 空气 ) 呼吸器、防毒防尘面具、滤毒设备以及浸水的棉织物等 ；

（2）对于易燃易爆气体或液体，应重点采用阻燃防护服和防爆设备 ( 包括采用各类具有可选择便携式水质检测仪器进行现场监测，结合遥感遥防爆安全等级的检测仪器设备 ) 等措施，主要装备有各种规格的阻燃式全身防化服等 ；

（3）对于易挥发的有毒有害液体，应重点采用全身防妒措施，主要装备有各种规格的全身防化服等；

（4）对于不挥发的有毒有害液体，应重点采用隔离服防护措施，主要装备有各种规格的防化服等。

8.5.3.5 应急监测质量保证

（1）对应急监测人员按照环境保护行政主管部门要求持证上岗，依据有关技术标准及管理规定进行环境监测工作；

（2）要求应急监测人员严格按仪器操作规程和《环境监测技术规范》要求，实施监测分析，并对各自的测定结果负责，实验分析方法采用国家标准方法或国家推荐方法，现场分析方法采用《广东省环境污染事故应急监测行动方案》附件中确定的环境污染事故现场应急监测方法；

（3）样品采集人员根据监测计划按国家标准规定的方法对污染物进行取样，对取好的样品妥善保存立即送回化验室进行定量分析。将所需的试剂准备好，对所需设备进行仔细的检查， 需要预热的仪器和设备应预热准备。待样品送到立即进行样品分析，为了保证样品分析结果的可信性，在分析全程空白和空白样基础上，对样品进行加密，同时做质控样，在可能的情况下多做一些平行样和加标回收。并按要求认真填写采样单、分析测试原始记录和报表。

8.5.3.6 应急监测报告

（1）报送内容和报送时间

按照应急监测工作制度的要求，在突发环境事件应急监测期间，应急监测数据按规定的时间将应急监测工作情况、监测数据结果报告，以专题报告的方式上报现场指挥中心。为防止产生负面影响，保证正确引导舆论，所有的应急监测信息应统一上报武汉青山区环境保护局、武汉市环境保护局，经环境保护行政主管部门审核确认后专题报送武汉市环境监测站，必要时可直接报送湖北省环境保护厅直至中华人民共和国环境保护部，任何人不得私自向外发布任何有关应急监测的数据和信息。

（2）报送方式

应急监测工作情况报告为WORD文件，监测数据为EXCEL文件。WORD文件和EXCEL文件均须注明拟稿人、审核人和签发人，并以电子邮件方式进行报送。

8.5.3.7应急监测的终止

在接到应急指挥中心应急工作终止通知后，应急监测领导小组可确认应急监测工作的终止，并及时向现场应急监测小组成员下达应急监测工作结束的通知。

应急状态结束后，现场应急监测小组应根据现场指挥中心的要求和现场实际情况，继续联系有资质的单位进行环境监测和跟踪评价工作，直至自然过程或其他补救措施无需继续进行为止。

## 应急终止

### 应急终止条件

符合下列所有条件后，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事件产生的条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

除已启动上级应急预案需由上级政府决定应急结束外，环境污染事故应急结束由武汉重工铸锻有限责任公司环境污染事故应急指挥部实施。

### 应急终止程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事故责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

### 跟踪监测和评估

应急状态终止后，根据事故等级，由武汉重工铸锻有限责任公司、武汉青山区环境保护局根据实际情况，继续联系有资质的单位进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

## 应急终止后的行动

### 善后处置

现场处置组负责事故伤亡人员医疗救治组织和对外协调，现场处置组在接到人员伤亡的报告后第一时间赶到事发现场或医院，了解受伤人员状况，及时组织协调医院进行抢救治疗，并负责与工伤保险经办部门联系，报告工伤情况。督促安排好受伤人员的生活及陪护工作，协助做好家属安抚工作。

发生重、特大环境事件时，应组织专家对本次突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的环境进行恢复的建议。

### 调查与评估

在事故得到控制后，现场处置组进入现场进行摄像、拍片等取证工作，开展事故调查。

应急领导小组在事故处理结束后，应编制环境应急总结报告，组织对抢险过程、应急能力等进行总结评估，找出应急预案及抢险过程中存在的不足，加强应急管理并对预案进行修订。

### 次生灾害防护

在事故处理取证结束后，应立即对事故现场进行洗消，清洗事故现场残留物及污染物。残留物要放在指定地点保管，待事故调查结束后再行处理；污染物洗消废水、残液应注意收集，严禁直接排出厂界外，废水应排入污水处理站处理达标后排放，残液作为危险废物交由有资质的单位处置。

洗消工作包括现场洗消和参加救援人员的洗消。

### 秩序恢复重建

在现场洗消结束后，由现场指挥组组织对事故中损坏的设备、设施、场所进行修复，逐步恢复正常工作。

## 新闻发布

### 新闻发言人

（1）武汉重工铸锻有限责任公司对外新闻发言人由武汉重工铸锻有限责任公司应急救援指挥部指定；

（2）现场对外新闻发言人由现场应急指挥部指定。

### 新闻发布原则

在新闻发布过程中，应遵循以下原则：

（1）遵守国家法律、法规；

（2）实事求是，客观公正；

（3）发布及时，内容详实。

### 新闻发布原则

新闻发布形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会，向媒体提供新闻稿件等。

### 新闻发布内容

（1）内容框架

突发事件的基本情况；上级领导的指示；应急处置工作进展情况，下一步的工作计划，需要说明的有关问题。

（2）发布材料的认可

新闻发布材料由武汉重工铸锻有限责任公司应急救援指挥部认可，现场新闻发言材料经现场应急指挥部认可。

## 应急处置措施汇总

厂区应急处置处理一览表见表8-1。

表8-1  厂区事故情况下风险应急处置措施一览表

| 单元 | 突发事件类型 | 采取的应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 煤气站 | 煤气发生炉操作不当可能发生爆炸，煤气设备、管道泄漏遇火源可能引发火灾或爆炸 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
|  | 煤气站各设备、管道处泄漏以及停电或超压放散造成局部范围内的煤气（主要是CO、H2S）浓度过高，引发附近人员中毒事故 | 设备严加密闭，加强局部排风和全面通风，安装了煤气监测报警器，一旦空气中一氧化碳浓度超标时，立即切断气源，迅速疏散群众。 |
|  | 酚水池管道破损、发生泄漏 | 迅速切断酚水来源，将泄漏的酚水密闭收集排入酚水池，并依托厂区污水管道导入有效容积为460m3的风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
|  | 焦油在输送过程中泄漏，或遇火引起火灾 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
|  | 硫磺仓库可能发生火灾、爆炸 | 用雾状水灭火，避免明火，用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
| 天然气输送管道 | 天然气输送管道破裂或燃气调压站管线破裂导致天然气泄漏引发火灾爆炸 | 当发生此天然气火灾爆炸时，迅速切断气源。使用干粉、二氧化碳灭火器扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，以大量的雾状水将燃烧区周围物品进行冷却、驱散，以防天然气与空气混合而发生爆燃（注意：在没有堵漏的情况下，必须保持稳定燃烧，否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇明火就会发生爆炸）。同时，通知天然气公司进行维修。 |
| 化学品装卸、转运、储存过程 | 剧毒物质（亚砷酸钠、三氧化二砷、氰化钾、五氧化二钒、2.4-二硝基酚）发生泄漏 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服，避免扬尘，用清洁的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，作危险废物处置 |
|  | 爆炸品（五氧化二钒、2.4-二硝基酚、硝酸铵）发生泄漏引发火灾爆炸 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放 |
| 油泵房 | 油泵房液压油发生泄漏、遇火引发火灾 | 用沙袋将厂区总排放口进行封堵，采用应急泵将雨水管网中的事故废水通过应急泵抽排至风险事故池中，分批次导入污水处理站处理后排放。 |
| 污水处理系统 | 厂区污水处理系统设备故障、管道破损 | 在厂区设有有效容积共为460m3的风险事故池，当污水处理站部分污水处理系统发生故障时可将废水暂存于风险事故池内， 确保事故废水不外排。 |
| 危险废物暂存间 | 危险废物（电炉除尘灰HW31、废油HW08、废乳化液HW09、焦油渣HW11）泄漏 | 厂区在危险废物暂存间内设有消防砂与围堰。发生危险废物泄漏时会通过消防砂与围堰拦截收集，泄漏物作为危险废物处理。 |

# 应急培训和演练

## 培训

公司内部应急培训分三个层次进行。

### 部门级培训

部门级培训是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重点环节，同时也是事故早发现、早报告的关键，一般危险化学品泄漏在这一层次能够及时处理而避免。

部门级培训每年开展两次，培训内容：

（1）针对可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急处理，避险、报警方法等；

（2）针对岗位可能导致的人身伤害类别，现场进行紧急救护方法；

（3）针对岗位可能发生的事故，如何采取有效控制事故和避免事故扩大化；

（4）针对岗位可能发生的事故，学会如何选择、使用防护装备和消防器材；

（5）掌握本岗位可能接触的危险化学品、职业危害、急救方法。

### 装置级培训

以设备和设施为单位，对设备和设施负责人、专业工程师、部分负责人进行培训，使每个成员熟练使用现场装备，熟悉应急救援及事故处理基本路程和方法，对事故进行可靠控制。

装置级培训每年开展两次，培训内容：

（1）包括部门培训的内容；

（2）本设备、设施各类专项应急救援预案，事故时按照预案有条不紊组织应急救援；

（3）针对设备、设施实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故扩大或失控；

（4）针对可能启动一级应急响应救援程序时，本设备、实施需采取的各类响应措施（如组织人员疏散、撤离、警戒、隔离、向中心报警等）；

（5）如何启动本设备、设施应急救援响应的程序；

（6）事故控制洗消方法。

### 指挥级培训

应急领导小组成员及各职能组负责人，每年进行一次，培训内容包括：

（1）熟悉公司应急预案；

（2）如何启动公司应急救援预案程序；

（3）依据应急救援的职责和分工，如何组织本部门（专业组）负责的应急救援，如何与其他部门（专业组）配合；

（4）如何组织应急救援物资；

（5）申请外部救援的报警方法，以及发布事故消息、组织周边社区、政府部门的疏散方法；

（6）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场清消方法。

### 周边人员应急响应知识的宣传

针对公司可能发生的事故，每年进行一次社区和周边人员应急响应的自身宣传活动。宣传内容：

（1）公司生产中存在的危险化学品的特性、健康危害、防护知识等；

（2）公司可能发生危险化学品事故的知识、导致那些危害和污染，在什么条件下，必须对社区和周边人员进行转移疏散；

（3）人员转移、疏散的原则以及转移过程中的注意安全事项；

（4）对因事故而导致的污染和伤害的处理方法。

## 演练

### 实战演练

由应急指挥中心办公室策划组织实战演练，指挥部以及各专业组应急管理人员、各相关单位及应急队伍通过演练更加真切地感受到突发环境事件可能造成的危害，更了解现有应急人员或应急方案暴露的问题，更有针对性地提出突发环境事件的解决措施。

演练的内容应包括：

（1）事故应急抢险，现场救护，危险区域隔离，交通管制，人员疏散；

（2）应急救援人员进入事故现场的防护指导；

（3）通讯和报警讯号的联络，报警与接警；

（4）新闻发布和向政府、友邻单位的通报；

（5）事故的善后处理；

（6）当时当地的气象情况对周围环境对事故危害程度的影响。

突发环境事件应急预案每年演练一次。

演练后，应急指挥办公室要有总结，包括演练的时间、地点、演练目的、演练过程及评估、存在的问题、解决措施等内容，并形成总结报告。

    - 演练暴露问题及解决措施

2017年5月11日上午10点，由应急指挥中心办公室策划组织进行了酚水溢出泄漏事故的实战演练，具体负责人为：总经理林春生（电话：13907185793）。具体方案及参与人员见附件9。

应急指挥中心办公室策划组织实战演练后，参加演练的人员互相提出了演练中暴露的问题，同时由演练负责人进行了总结，根据参加演练人员的建议提出了相应的解决措施。相应总结内容见表9-1。

表9-1  公司演练暴露的问题及相应解决措施

| 演练内容 | 暴露问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 酚水溢出泄漏事故 | 人员配置不够合理，应急响应不够迅速，导致泄漏时间变长，发生的泄漏量变大，危险性提高 | 日常做充分的预演和练习，使得作业员能够迅速地用沙土堵住两侧边沟井。 |

公司组织演练时的情景图片见下图：

| （1）自来水模拟溢出酚水 | （2）沙土堵住道路两侧边沟井 |
| --- | --- |
| （3）事故废水回抽至应急事故池 | （4）应急事故池污水转运至污水处理站 |

# 责任与奖惩

## 奖励

（1）对事故应急救援工作中做出积极贡献的专业组或个人予以奖励；

（2）及时发现事故或事故隐患的专业组或个人予以奖励；

（3）能迅速投入抢险救援工作，对减少损失、防止事故扩大化的专业组和个人予以奖励；

（4）其他有利于应急救援工作表现的专业组或个人予以奖励。

具体奖励办法由企业根据具体情况予以决定。

## 惩处

（1）未按规定采取预防措施，应急反应迟缓、应急物资不充分、应急组成员严重不足等情况予以处罚；

（2）专业技术水平不高，未能积极有效的进行事故应急救援工作的专业组或个人予以处罚；

（3）未按规定及时采取处置措施，或处置不当造成事故扩大化的专业组或个人予以处罚；

（4）迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息，或应急工作中有其他失职、渎职行为的，未按规定及时发布事故警报的队伍或个人予以处罚；

（5）其他。具体处罚办法由企业根据具体情况予以决定。

# 保障措施

## 通信保障

（1）应急人员还应配备对讲机、手机等多种通讯方式，如在事故中通讯线路破坏，应立即使用其他通讯方式进行联系，公司应急组织机构成员名单及电话详见附件2；

（2）在突发环境事件后，应急救援通讯联络组立即赶赴现场，保证通信畅通；

（3）应急行动小组成员一律保持24小时可通讯联络状态，确保能够及时沟通信息，对讲机需防爆，以利于指挥人员与消防、抢修、抢险人联系。

（4）各生产部门、各应急救援小组配备的对讲机应经常检查，充足电，保证事故状态下使用；

（5）如果所有通讯工具出现故障，通讯联络组迅速以办公室为主组成联络组，保证总指挥、应急指挥办公室、各专业救援组之间的信息畅通；

## 应急物质保障

武汉重工铸锻有限责任公司应急物资见附件4。

为保障救援工作及时有效，各应急救援队伍必须根据工作职责和针对危险目标需要，准备好抢险抢修、个体防护、防堵防漏、医疗救援、通讯联络等器材，确保配备齐全，平时应有专人维护、保管、定期检查、检测。保证各项救援器材处于完好状态，确保发生紧急事件时可用、实用、好用。

## 应急队伍保障

（1）设置应急救援组，保障应急救援工作。应急保障及警戒组、环境应急监测组、医疗救护组、生产协调组、现场处置组等5个应急救援队伍，各组长负责本组的日常管理、建设。一旦发生事故，企业的各应急救援队员可紧急集合，参与救援。

（2）组织应急培训，切实提高应急能力。应急人员的培训，以内部培训为主。由公司应急指挥办公室组织实施、另外公司应根据需要对部分员工进行急救、消防等外部培训。

（3）组织应急演练。应急指挥办公室根据工作需要组织相应的应急演练。通过演练练指挥、练协作、练技术、练战法，检验应急程序的科学性、指挥体制的合理性、人员编制的整体性、组织接口的协调性，以及某些重大技术问题。

## 经费保障

应急救援经费应按国家相关法律法规文件等按一定比例从武汉重工铸锻有限责任公司安全生产费用中列支，安全费用不够时从成本中列支。武汉重工铸锻有限责任公司财务部在事故状态下必须保证应急救援所需的经费。

## 医疗卫生保障

为保证医疗救护，武汉重工铸锻有限责任公司应与四七一医院建立协作关系，组建医疗救护队负责应急救援中医疗卫生工作。

## 交通运输保障

武汉重工铸锻有限责任公司应配备1台车辆及驾驶员，在应急救援时可以作为人员运输、应急物资运输工具。

## 技术保障

（1）武汉重工铸锻有限责任公司各部门应加强应急监测、动态监控和应急处置的能力，保证环境污染突发事件的有效处置；

（2）在应急响应状态下，应急救援应与当地政府配合，得到当地环保、公安、医疗、交通、气象等部门的技术支持。

# 附则

## 名词与术语

### 突发环境事件

指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危机人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

### 环境风险

指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

### 环境风险物质

指《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单中的化学物质。

### 环境风险单元

指长期或临时生产、加工、使用或储 存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

### 事故排水

指事故状态下排出的含有泄漏物、以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

### 应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

## 预案解释

本预案由武汉重工铸锻有限责任公司HSE部门负责解释。

## 预案的修订

综合管理部负责本预案的修订和管理，武汉重工铸锻有限责任公司应每三年对本预案进行一次修订，此外，有下列情形之一的，应当及时对本预案就行修订：

（1）单位名称、隶属关系、经济性质、法人代表等发生变化的；

（2）单位工作职责、产品方案和工艺流程、涉及环境风险物质的种类或数量、环境风险防范措施发生变化的；

（3）应急组织体系发生变化或者应急工作职责进行调整的；

（4）外部环境、可能受影响的环境受体、区域环境规划或环境功能区域发生变化的；

（5）有关环境保护和环境风险应急管理法律、法规、规章、标准或规范性文件发生变化的；

（6）发生突发环境事件并造成环境污染的；

（7）突发环境事件应急处置过程中发现响应程序存在问题的；

（8）应急演练评估报告提出要求修订的；

（9）当地政府或上级主管部门要求修订的。

## 应急预案的备案

按照环境保护部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）要求，在预案报送备案前组织专家对本预案进行评估，待专家审查通过后报武汉市环境保护局备案。

## 预案的实施

本预案自发布之日起实施。

# 附图附件

## 附件1  应急预案委托书

## 附件2  武汉重工铸锻有限责任公司内部应急救援指挥成员名单

| 姓 名 | 职 位 | 公 司 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘志勇 | 总指挥 | 董事长 | 68861458 |
| 林春生 | 副总指挥 | 总经理 | 13907185793 |
| 詹许生 | 应急保障及警戒组长 | 保卫部部长 | 13986084156 |
| 黄伟 | 医疗救护组长 | 职工医院院长 | 13720305236 |
| 刘中山 | 环境应急监测组长 | 安环部副部长 | 13407194073 |
| 谈力 | 生产协调组员 | 公司办公室主任 | 13507139366 |
| 王少兵 | 现场处置组长 | 安环部部长 | 15926299070 |

武汉重工铸锻有限责任公司污水处理站内部应急救援指挥成员名单

| 姓 名 | 职 位 | 公 司 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雕金喜 | 总指挥 | 站长 | 13962428826 |
| 周铭 | 副总指挥 | 副站长 | 13584979718 |

武汉重工铸锻有限责任公司煤气站内部应急救援指挥成员名单

| 姓 名 | 职 位 | 公 司 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钱振华 | 总指挥 | 厂长 | 15902763883 |
| 舒斌 | 副总指挥 | 副厂长、党支部副书记 | 13627251352 |
| 代智 | 现场处置组长 | 副厂长 | 13628680361 |
| 罗毅 | 应急保障及警戒组长 | 安全环保员 | 13517213829 |

## 附件3  外部应急救援联系单位一览表

| 类别 | 序号 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救援力量 | 1 | 火警 | 119 |
|  | 2 | 青山区公安局 | 027-86385725 027-86385826 |
|  | 3 | 武汉市公安部门 | 110 |
|  | 4 | 急救电话 | 120 |
|  | 5 | 武汉市突发环境事件报警电话 | 12369 |
|  | 6 | 武汉青山区钢城分局冶炼派出所 | 027-86802074 |
|  | 7 | 武汉市青山区城市管理委员会 | 027-68865372 |
|  | 8 | 武汉青山区安监局 | 027-51600976 |
|  | 9 | 武汉市安监局 | 027-82922506 |
|  | 10 | 武汉市环境监测中心 | 027-85805108 |
|  | 11 | 青山消防大队 | 027-50806148 |
|  | 12 | 湖北省公安消防总队 | 027-87263231 |
|  | 13 | 武汉市人民政府应急管理办公室 | 027-82826101 |
|  | 14 | 武汉市电信局 | 027-87811148 |
|  | 15 | 武汉市医疗救治中心 | 027-52867822 |
|  | 16 | 武汉市石化医院 | 027-86599505 |
| 管理部门 | 1 | 武汉青山区环境保护局 | 027-86316529 |
|  | 2 | 武汉市环境保护局 | 027-85808359 |
|  | 3 | 湖北省环境保护厅 | 027-87861455 |
| 周边居民、单位 | 1 | 武汉船用机械有限责任公司 | 027-68867461 |
|  | 2 | 武汉联合石油化工有限责任公司 | 027-86467037 |
|  | 3 | 陆群 | 13349860960 |
|  | 4 | 王晶 | 18871861378 |

## 附件4  武汉重工铸锻有限责任公司应急救援装备物资配备一览表

| 序号 | 器材装备 | 规格型号 | 数量 | 状态 | 所在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防车 | 五十铃 | 1台 | 良好 | 保卫部 |
| 2 | 消防泵 | V20D2S | 2台 | 良好 | 保卫部 |
| 3 | 空气呼吸器 | CWAC157 | 2具 | 良好 | 保卫部 |
| 4 | 便携等离子切割机 | BPCW22A | 1台 | 良好 | 保卫部 |
| 5 | 防毒面具 | 巴固 | 5个 | 良好 | 保卫部 |
| 6 | 防火隔热服 |  | 2套 | 良好 | 保卫部 |
| 7 | 消防水带 |  | 50盘 | 良好 | 保卫部 |
| 8 | 消防水枪 |  | 15支 | 良好 | 保卫部 |
| 9 | 战斗服 |  | 18套 | 良好 | 保卫部 |
| 10 | 强光照明灯 |  | 4个 | 良好 | 保卫部 |
| 11 | 头盔灯 |  | 7个 | 良好 | 保卫部 |
| 12 | 对讲机 | 好易通 | 20个 | 良好 | 保卫部 |
| 13 | 手抬泵 |  | 4台 | 良好 | 保卫部 |
| 14 | 电警棍 |  | 5个 | 良好 | 保卫部 |
| 15 | 伸缩制暴钢叉 |  | 1只 | 良好 | 保卫部 |
| 16 | 抓捕器（锁手） |  | 1个 | 良好 | 保卫部 |
| 17 | 抓捕器（锁脚） |  | 1个 | 良好 | 保卫部 |
| 18 | 防割手套 |  | 8个 | 良好 | 保卫部 |
| 19 | 防刺背心 |  | 2件 | 良好 | 保卫部 |
| 20 | 手电筒 |  | 10个 | 良好 | 保卫部 |
| 21 | 一氧化碳便携式报警器 |  | 2个 | 良好 | 保卫部 |
| 22 | 两小时隔绝式正压氧气呼吸器 |  | 4个 | 良好 | 保卫部 |
| 23 | 干粉灭火器 |  | 1631个 | 良好 | 保卫部 |
| 24 | 二氧化塔灭火器 |  | 167 | 良好 | 保卫部 |
| 25 | 过滤式防毒面具 |  | 8个 | 良好 | 保卫部 |
| 26 | 紧急喷淋系统 |  | 2套 | 良好 | 保卫部 |
| 27 | 急救箱 |  | 15套 | 良好 | 保卫部 |
| 28 | 室外消防栓 |  | 64个 | 良好 |  |
| 29 | 室内消防栓 |  | 221个 | 良好 |  |
| 30 | 消防水池 |  | 4个 | 良好 |  |
| 31 | 沙袋 |  | 2096包 |  | 保卫部 |
| 32 | 活性炭 |  | 82包 |  | 保卫部 |
| 33 | 全厂应急事故水池 |  | 210m3 |  |  |
| 34 | 应急泵 |  | 2个 | 良好 |  |
| 35 | 污水站应急事故水池 |  | 250m3 |  |  |

## 附件5武汉重工锻铸有限责任公司突发环境事件应急预案评审意见

## 附件6  项目危险物质危险性

一、煤气

| 化学品 | 名称：煤气，用于燃料和有机合成 |
| --- | --- |
| 成分 | 主要成分为CO:24～30%、H2:13～15%、CH4:1.8～2.4%、N2:47～51%、CO2: <5%、O2:<0.4% |
| 危险性概述 | 剧毒，长时间处于本品或短时间处于高浓度本品中均有生命危险。与空气混合易形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸危险 |
| 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通；入呼吸困难，给输氧；如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，并立即就医。 |
| 消防措施 | 有毒，与空气混合易形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸危险。 |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断附近一切火源，大量泄漏时要立即划出警戒线，禁止一切车辆、行人进入，派专人负责控制所有火源。应急处理人员戴呼吸器，穿防护服。设法切断气源，用雾状水中和、稀释、溶解，然后抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |
| 操作处置与储存 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断附近一切火源，大量泄漏时要立即划出警戒线，禁止一切车辆、行人进入，派专人负责控制所有火源。应急处理人员戴呼吸器，穿防护服。设法切断气源，用雾状水中和、稀释、溶解，然后抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体 |
| 物理化学特性 | 无色有臭味的气体；主要成分有：烷烃、烯烃、芳烃、氢、一氧化碳等。燃烧时火焰温度约900～2000℃。 |
| 稳定性 | 最易传爆浓度：18％ |

二、硝酸锶

| 化学品 | 名称：硝酸锶 |
| --- | --- |
| 危险性类别 | 对呼吸系统和皮肤有损害作用。急性中毒：可引起鼻、咽、肺部刺激症状，接触者出现眼烧灼感、流泪、咽痒、干咳、胸闷、全身不适、倦怠等表现，重者出现支气管炎或支气管肺炎。皮肤高浓度接触可致皮炎，剧烈瘙痒。慢性中毒：长期接触可引起骂醒支气管炎、肾损害、视力障碍等。 |
|  | 健康危害：吸入对呼吸道有刺激性，引起一过性咳嗽、喷嚏和呼吸困难。对眼和皮肤有刺激性、大量口服刺激肠道，引起腹痛、恶心、呕吐、腹泻。 |
|  | 燃爆危险：本品助燃，刺激性 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量水流动冲洗。就医。 |
|  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入：饮总量温水，催吐。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。预高热分解释放出高度烟气。 |
|  | 燃烧(分解)产物：氮氧化物 |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身专用防护服。在上风向灭火。 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员带防尘面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作处置与储存 | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸式过滤防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 |
|  | 储存：储存于阴凉、通风仓库。运力火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、使用化学品分开存放。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行防毒物品“五双”管理制度 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色结晶粉末，有潮解性 |
|  | 溶解性：易溶于水、微溶于乙醇、丙酮，不溶于硝酸 |
|  | 熔点：570℃ |

三、焦油

| 化学品 | 名称：焦油 |
| --- | --- |
| 用途 | 可分馏出各种芳香烃、烷烃、酚类等，也可制取油毡、燃料和炭黑 |
| 危险性概述 | 易燃液体 |
|  | 侵入途径：吸入、经皮吸收 |
|  | 健康危害：作用于皮肤，引起皮炎、痤疮、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病、疣赘及肿瘤。可引起鼻中隔损伤。国际癌症研究中心(IARC)已确认为致癌物 |
|  | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗 |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗 |
|  | 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入：误服者给充分漱口、饮水，就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：遇明火、高热易燃。与强氧化剂发生反应，可引起燃烧。有腐蚀性。 |
|  | 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 灭火方法及灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 泄漏应急处理 | 应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 废弃物处置方法：建议用焚烧法处置 |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：操作场所注意通风。建议操作人员戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
|  | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 理化性质 | 外观：黑色粘稠液体，具有特殊臭味 |
|  | 物质形态：粘稠液体 |
|  | 密度（15℃）：相对密度(水=1)1.18～ |
| 稳定性 | 稳定性：稳定。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
|  | 身体防护：穿相应的工作服。 |
|  | 手防护：必要时节戴防化学品手套。 |
|  | 其它：工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

四、硫磺

| 化学品 | 名称：硫磺 |
| --- | --- |
| 用 途 | 用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝、医药等 |
| 毒理学资料 | 毒性：属低毒类。但其蒸汽及硫磺燃烧后发生的二氧化硫对人体有剧毒。 |
|  | 危险特性：与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 |
|  | 燃烧(分解)产物：氧化硫。] |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 健康危害：因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可导致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
|  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 消防措施 | 遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严惩的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。空气中粉尘浓度较高时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。 |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |
|  | 身体防护：穿一般作业防护服。 |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |
|  | 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 理化性质 | 外观与性状：淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味 |
|  | 溶解性： 不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳 |
|  | 相对密度：2.0 |

五、三氧化二砷

| 化学品 | 名称：三氧化二砷 |
| --- | --- |
| 成分/组成信息 | 煤焦沥青 |
| 危险特性 | 主要影响神经系统和毛细血管通透性，对皮肤和粘膜有刺激作用。急性中毒：口服中毒出现恶心、呕吐、腹痛，四肢痛性痉挛，少尿，无尿，昏迷、抽搐，呼吸麻痹二死亡。大量吸入一颗引起急性中毒，氮消化道症状轻，指甲上出现米氏纹。慢性中毒：消化系统症状，肝肾损害，皮肤色素沉着、角化过度，以及多发性周围神经炎。可致肺癌、、皮肤癌。 |
| 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、水、沙土。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |
|  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入：催吐。洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 操作处置与储存 | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸式过滤防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 |
|  | 储存：储存于阴凉、通风仓库。运力火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、使用化学品分开存放。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行防毒物品“五双”管理制度 |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员带防尘面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置 |
| 接触控制/个体防护 | 呼吸保护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸式过滤式风尘口罩。必要时，佩戴空气呼吸器 |
|  | 眼睛保护：戴化学防护眼镜 |
|  | 手/皮肤/身体保护：穿戴防溶剂等的防护手套，如果必要亦可穿戴围裙，鞋子等。请勿穿短袖衫工作。 |
| 理化性质 | 外观：无臭无味的白色粉末 |
|  | 相对密度（水=1）：3.86 |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于酸、碱 |

六、亚砷酸钠

| 化学品 | 名称：亚砷酸钠、偏砷酸钠 |
| --- | --- |
| 成分/组成信息 | 重量百分比（Wt%）：甲醇65~75、改性醋酸乙烯树脂，其他25~35、甲苯#1 |
| 危险性概述 | 健康危害：本品对鼻及喉粘膜有刺激性，可致鼻粘膜溃疡。高浓度反复接触可引起神经损害，表现为四肢麻木、无力；尚可引起恶心、腹痛和头痛。严重者可致死。在有酸或酸雾存在时，可产生溶血性毒物砷化氢。皮肤接触可引起烧灼感、刺痒和色素改变。 |
|  | 环境危害：对水体可造成污染 |
|  | 燃爆危险：本品不燃，高毒，具刺激性。 |
| 急救措施 | 眼睛接触：用清水冲洗眼球至少15分钟，然后立即前往眼科医生处就诊。冲洗时应拨开眼睑使眼球尽可能多得用水冲洗。 |
|  | 皮肤接触：立即脱去污染衣物，用肥皂和水清洗皮肤，然后马上前往医院就诊。 |
|  | 不当吸入：立即转移至新鲜空气处，帮助患者平静并保持体温。然后立即前往医院就诊。 |
|  | 不当食入：催吐。洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：不燃。受高温分解出有毒气体。暴露于空气中遇二氧化碳逐渐分解。与氧化剂可发生反应。遇酸产生剧毒的三氧化二呻。 |
|  | 有害燃烧物：氧化呻＼氧化钠 |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、水、砂土。 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员带防尘面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置 |
| 操作处置与储存 | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化＼自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸式过滤防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂＼酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 |
|  | 储存：储存于阴凉＼通风仓库。运力火种＼热源。包装密封。应与氧化剂＼酸类＼使用化学品分开存放。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行防毒物品“五双”管理制度 |
| 接触控制/个体防护 | 呼吸保护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸式过滤式风尘口罩。必要时，佩戴空气呼吸器 |
|  | 眼睛保护：戴化学防护眼镜 |
|  | 手/皮肤/身体保护：穿戴防溶剂等的防护手套，如果必要亦可穿戴围裙，鞋子等。请勿穿短袖衫工作。 |
| 理化性质 | 外观：白色或白色粉末，有潮解性 |
|  | 水溶性：易溶于水，微溶于乙醇 |
|  | 密度：1.87 |
| 毒性危险性 | LD50 mg/kg（老鼠口服）：甲苯5000；甲醇5628 |

七、氰化钾

| 化学品 | 名称：氰化钾 |
| --- | --- |
| 用 途 | 用于提炼金、银等贵重金属和淬火、电镀及制分析试剂、有机腈类、医药、杀虫剂等 |
| 危险性类别 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 健康危害：纯品基本无害。工业品因含有菲、咔唑等杂质，毒性明显增大。由于本品蒸气压很低，故经吸入中毒可能性很小。对皮肤、粘膜有刺激性；易引起光感性皮炎。 |
|  | 环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。 |
|  | 燃爆危险：本品可燃，具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤 |
| 健康危害 | 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 健康危害：抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50～100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为4期：前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛，口服有舌尖、口腔发麻等；呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等；惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭；麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。长期接触少量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 毒性：高毒类。 |
|  | 急性毒性：LD506.4mg/kg(大鼠经口)；8500μg/kg(小鼠经口) |
|  | 致突变性 ：DNA抑制：小鼠淋巴细胞1nmol/L。细胞遗传学分析：小鼠乳腺1nmol/L，48小时。 |
|  | 污染来源：氰化物是剧毒物质，其污染事故常发生于电镀、炼金、热处理、煤气、焦化、制革、有机玻璃、苯、甲苯、二甲苯、照相以及农药等的生产过程中。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动的清水或5%硫代硫酸溶液彻底冲洗至少20分钟，就医。 |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。 |
|  | 食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢氧化。水溶液为碱性腐蚀液体。 |
|  | 燃烧(分解)产物：氰化氢、氧化氮。 |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身专用防护服。灭火剂：干粉、砂土，禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。 |
| 泄漏应急处理 | 对泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套，扫起，倒至大量水中。加入过量NaClO或漂白粉，放置24小时，确认氰化物全部分解，稀释后放入废水系统。污染区用NaClO溶液或漂白粉浸光24小时后，用大量水冲洗，洗水放入废水系统统一处理。对HCN则应将气体送至通风橱或将气体导入碳酸钠溶液中，加等量的NaClO，以6mol/L NaOH中和，污水放入废水系统做统一处理。 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色结晶粉末，易潮解 |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，微溶于甲醇、氢氧化钠溶液 |
|  | 熔点：634.5℃ |

八、五氧化二钒

| 化学品 | 名称：五氧化二钒 |
| --- | --- |
| 危险性类别 | 对呼吸系统和皮肤有损害作用。急性中毒：可引起鼻、咽、肺部刺激症状，接触者出现眼烧灼感、流泪、咽痒、干咳、胸闷、全身不适、倦怠等表现，重者出现支气管炎或支气管肺炎。皮肤高浓度接触可致皮炎，剧烈瘙痒。慢性中毒：长期接触可引起骂醒支气管炎、肾损害、视力障碍等。 |
|  | 健康危害：纯品基本无害。工业品因含有菲、咔唑等杂质，毒性明显增大。由于本品蒸气压很低，故经吸入中毒可能性很小。对皮肤、粘膜有刺激性；易引起光感性皮炎。 |
|  | 燃爆危险：本品不燃，高毒 |
| 毒理学资料及环境行为 | 毒性：高毒类。 |
|  | 急性毒性：LD506.4mg/kg(大鼠经口)；8500μg/kg(小鼠经口) |
|  | 致突变性 ：DNA抑制：小鼠淋巴细胞1nmol/L。细胞遗传学分析：小鼠乳腺1nmol/L，48小时。 |
|  | 污染来源：氰化物是剧毒物质，其污染事故常发生于电镀、炼金、热处理、煤气、焦化、制革、有机玻璃、苯、甲苯、二甲苯、照相以及农药等的生产过程中。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量水流动冲洗。就医。 |
|  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入：饮总量温水，催吐。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：不燃。与三氟化氯、锂接触剧烈反应 |
|  | 燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾 |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身专用防护服。在上风向灭火。 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员带防尘面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作处置与储存 | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸式过滤防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 |
|  | 储存：储存于阴凉、通风仓库。运力火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、使用化学品分开存放。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行防毒物品“五双”管理制度 |
| 理化性质 | 外观与性状：橙黄色或红棕色结晶粉末 |
|  | 溶解性：微溶于水、不溶于乙醇，溶于浓酸、碱 |
|  | 熔点：690℃ |

九、硝酸

| 化学品 | 名称：硝酸 |
| --- | --- |
| 危险性类别 | 健康危害：有蒸汽刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如六棱、咽喉刺激感，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。 |
|  | 燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量水流动冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入：用水漱口。给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。。 |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。碱液应急处理人员戴自给正压式呼吸器，传防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入小水道、排洪沟等限制性空间。销量泄漏：将地面撒上苏打水，然后用大量水冲洗，溪水稀释后放入废水处理系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不染物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或云芝废物处理场所处置。 |
| 操作处置与储存 | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸式过滤防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 |
|  | 储存：储存于阴凉、通风仓库。远离火种、热源。库温不宜哦超过30℃。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏处理设备和核实的收容材料。 |
| 理化性质 | 外观与性状：纯品为无色透明发言液体，有酸味。 |
|  | 熔点：-42℃ |

十、硝酸铵

| 化学品 | 名称：硝酸铵 |
| --- | --- |
| 用 途: | 用作分析试剂、氧化剂、致冷剂、烟火和炸药原料 |
| 危险性类别 | 健康危害：对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、错迷，甚至死亡。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：LD504820mg/kg(大鼠经口) |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水彻底冲洗。 |
|  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |
|  | 燃烧(分解)产物：氮氧化物。 |
|  | 灭火方法：灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色无臭的透明结晶或呈白色小粒状，有潮解性 |
|  | 溶解性: 易溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚 |
|  | 熔点： 169.6℃ |

十一、硝酸钾

| 化学品 | 名称：硝酸钾 |
| --- | --- |
| 用 途: | 用于制造烟火、火药、火柴、医药，以及玻璃工业。 |
| 危险性类别 | 健康危害：吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈刺激性，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皲裂和皮疹。 |
|  | 本品助燃，具刺激性。 |
| 急救措施 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。受热分解，放出氧气。 |
|  | 燃烧(分解)产物：氮氧化物。 |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。雾状水、砂土。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作处置与储存 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、酸类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
|  | 储存：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与还原剂、酸类、易（可）燃物、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末。 |
|  | 溶解性: 易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。 |
|  | 熔点： 334℃ |
| 接触控制/个体防护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
|  | 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 |
|  | 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 |
|  | 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 |
|  | 手防护：戴氯丁橡胶手套。 |
|  | 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |

十二、高锰酸钾

| 化学品 | 名称： 高锰酸钾 |
| --- | --- |
| 用 途: | 用于有机合成、油脂工业、氧化、医药、消毒等 |
| 危险性类别 | 健康危害：吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性。口服腐蚀口腔和消化道，出现口内烧灼感、上腹痛、恶心、呕吐、口咽肿胀等。口服剂量大者，口腔粘膜呈黑色，肿胀糜烂，剧烈腹痛，呕吐，血便，休克，最后死于循环衰竭。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：LD501090mg/kg(大鼠经口) |
|  | 亚急性和慢性毒性：与锰相似。锰的亚急性和慢性毒性为：豆状核的苍白球、尾状核和丘脑出现胶样变性；大脑也有类似变化，甚至损及脊髓和周围神经。 |
|  | 致突变性：DNA损伤：大扬杆菌200µmol/L。微生物致突变：其它微和物10ppm。 |
|  | 生殖毒性：大鼠睾丸内最低中毒剂量(TDL0)：400mg/kg(1天，雄性)，引起雄性生育指数改变。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。 |
|  | 燃烧(分解)产物：氧化钾、氧化锰。 |
|  | 灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于密闭容器中作好标记，等待处理。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 理化性质 | 外观与性状：深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽 |
|  | 溶解性: 溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸 |
|  | 熔点：240℃ |

十三、氯酸钾

| 化学品 | 名称： 氯酸钾 |
| --- | --- |
| 用 途: | 用于火柴、烟花、炸药的制造，以及合成印染、医药、也用作分析试剂 |
| 危险性类别 | 健康危害：对人的致死量约10g。口服急性中毒表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损害，甚至窒息。粉尘对呼吸道有刺激性。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：LD501870mg/kg(大鼠经口) |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。 |
|  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 消防措施 | 危险特性： 强氧化剂。常温下稳定，在400℃以上则分解并放出氧气。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。 |
|  | 燃烧(分解)产物：氯化物、氧化钾。 |
|  | 灭火方法：用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色片状结晶或白色颗粒粉末，味咸而凉 |
|  | 溶解性: 溶于水，不溶于醇、甘油 |
|  | 熔点：368.4℃ |

十四、硝酸银

| 化学品 | 名称：硝酸银 |
| --- | --- |
| 用 途: | 用于照相乳剂、镀银、制镜、印刷、医药、染毛发等，也用于电子工业 |
| 危险性类别 | 健康危害：误服硝酸银可引起剧烈腹痛、呕吐、血便，甚至发生胃肠道穿孔。可造成皮肤和眼灼伤。长期接触本品的工人会出现全身性银质沉着症。表现包括：全身皮肤广泛的色素沉着，呈灰蓝黑色或浅石板色；眼部银质沉着造成眼损害；呼吸道银质沉着造成慢性支气管炎等。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 毒性：属高毒类。 |
|  | 急性毒性：LD5050mg/kg(小鼠经口) |
|  | 致突变性：DNA抑制小鼠腹腔20g/kg。 |
|  | 生殖毒性：大鼠皮下最低中毒剂量(TDL0)：13590µg/kg(雄性交配前用药1天)，对睾丸、附睾和输精管有影响。小鼠皮下最低中毒剂量(TDL0)：13590µg/kg(雄性交配前用药30天)，对睾丸、附睾和输精管有影响。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤 |
|  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：无机氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。 |
|  | 燃烧(分解)产物：氮氧化物。 |
|  | 灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明的斜方结晶或白色结晶，有苦味 |
|  | 溶解性: 易溶于水、碱，微溶于乙醚 |
|  | 熔点： 212℃ |

十五、高氯酸

| 化学品 | 名称：高氯酸 |
| --- | --- |
| 用 途: | 用作分析试剂，用于高氯酸盐制备，也用于电镀、人造金钢石提纯和医药 |
| 危险性类别 | 健康危害：本品有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后引起强烈刺激症状。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：强氧化剂。特别是在少量水的润湿下，与可燃物的混合物在轻微的碰撞或磨擦下会燃烧。水溶液为碱性腐蚀液体。 |
|  | 燃烧(分解)产物：氧化氢。 |
|  | 灭火方法：灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。考虑到火场中可能存在有机物会引起爆炸，不可轻易接近。 |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明的发烟液体 |
|  | 溶解性: 与水混溶 |
|  | 熔点：-122℃ |

## 附件7  突发环境事件分项应急预案

一、煤气站煤气、焦油、硫磺发生泄漏

（1）煤气、焦油、硫磺等泄漏的处置须分为大量和少量泄漏。发生少量泄漏（〈20L）时发现者须穿戴好劳防用品后紧急处理；当发生大量泄漏〉20L）时，员工须马上给应急救援中心电话报警并通知安环部部长王少兵（电话：15727068928）到场，并通知应急小组到现场进行处理。

（2）医疗救护组（负责人黄伟：13720305236）对受伤人员进行现场急救，如果是接触化学品，立即脱去被污染的衣物，用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，然后立即送至附近医院就医；如果溅入眼内，应立即提起眼睑，用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，然后立即送至附近医院就医；如果是吸入，应立即将伤者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅；如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，立即与附近武汉市石化医院联系并立即送至医院就医。

（3）发生泄漏后在向相关部门报告的同时，要作好维持现场工作，在泄漏事故中心现场外设立警示标志，禁止无关人员进入现场。根据泄漏原因和状况，判定泄漏的严重程度，泄漏现场无关人员撤离至安全地带。

（4）公司接到紧急报告后，立即启动救援预案，现场人员应积极展开自救。急救人员必须佩带有呼吸器的防毒面具，穿防酸碱工作服和防酸碱鞋进入现场，不要直接接触泄漏物，检查泄漏源状况。

（5）将泄漏物尽量控制在油库的防泄漏池内或吸油棉内，并采用专用容器进行回收，回收物作为危废处置；

二、火灾爆炸

厂区可能造成火灾爆炸的突发环境事件主要为①煤气站焦油、硫磺等发生火灾爆炸、②化学品在装卸、转运过程中发生火灾爆炸、③焦炉煤气输送管道破裂或煤气调压站管线破裂导致煤气泄漏引发火灾爆炸

1、现场第一发现者

（1）迅速大声呼叫并通知到相关负责人（如油库负责人、化学品装卸及转运相关负责人、煤气负责人、天然气负责人）。

（2）报告应急指救援办公室。

（3）迅速撤离至安全地带。

2、应急救援办公室

（1）应急办公室接到报警后立即报告应急总指挥，应急总指挥下令启动Ⅰ级应急响应，急速组织各应急小组展开援救等工作。

（2）拨打火警电话119；拨打武汉青山区环境保护局电话：027-86316529；迅速通知厂区所有人员撤离疏散。

（3）在相关救援单位到达现场后，将指挥权移交到救援单位并共同商定现场救援方法。

3、现场处置组

（1）迅速做好防护措施，快速进入处置现场。

（2）快速关停所有电气设备。

（3）在能保证自身安全的情况下，尝试采用消防水枪进行灭火，同时向外部单位及政府请求支援。

（4）在外部消防人员到达事件现场后，听从外部消防人员的安排，配合他们抢险灭火。

（5）针对事件过程中产生的废水，采取以下措施：

①当煤气站焦油、硫磺等发生火灾爆炸时，事故废水通过雨水水管网进入厂区污水处理厂进行废水的收集处理。

②当化学品装卸、转运过程中发生火灾时，事故废水通过雨水水管网进入厂区污水处理厂进行废水的收集处理。

③煤气管道设置有煤气泄漏报警装置，当发生煤气泄漏时会自动报警，以提醒人员迅速处理。当发生此煤气泄漏着火时，迅速灭火，用灭火器、干粉灭火剂、湿棉被等扑打火焰根部迅速灭火。火彻底熄灭后，关闭阀门，切记火熄灭前不要关闭阀门，着火时直接关闭阀门可能导致回流，引起爆炸。当火势严重或发生爆炸时，应迅速疏散人员，拨打青山消防大队（027-50806148），并通知相关单位进行维修。

4、应急保障及警戒组

（1）立即警戒事件现场，疏散厂内与抢险无关人员。

（2）在厂区内拉好警戒线，阻止无关的人员和车辆进入事件区。

（3）针对不同的群体，按照以下方式进行疏散：

①现场人员：协助与应急救援无关的员工按应急逃生路线到达指定地点，清点现场人数，集合后迅速往上风向疏散并报告公司应急救援办公室。

②周边道路：对厂区西侧、北侧的道路进行管制，限制通行。

5、医疗救护组

医疗救护组（负责人黄伟：13720305236）对受伤人员进行现场急救，如果是接触化学品，立即脱去被污染的衣物，用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，然后立即送至附近医院就医；如果溅入眼内，应立即提起眼睑，用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，然后立即送至附近医院就医；如果是吸入，应立即将伤者迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅；如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，立即与附近武汉市石化医院（联系电话：027-86599505）联系并立即送至医院就医。

三、污水站运行故障或污水发生泄漏

（1）发生事故，立即向公司污水处理站当班值班人报告，值班人接警后迅速通知应急救援指挥部进入事故现场实施应急救援行动，现场人员应立即关闭厂区生产废水处理站总排口的闸门并对雨水口进行封堵。

（2）若不慎污水处理站事故排放废水排入厂区外，应立即与武汉市青山区环境保护局联系并告知废水排放类型。

（3）将未经处理的生产废水和生活污水暂存于污水处理站的事故应急池内，严禁废水未经处理直接外排至外部市政管网，加强污水处理站的检修工作，当事故应急池存满时立即停止厂区所有生产活动，污水处理站正常运行时方可恢复生产，当污水处理站恢复正常后将事故应急池内的废水利用应急回抽泵抽排至污水处理站调节池重新处理，经处理达标后排放；

（4）对于废水泄漏，抢险人员立即切断泄漏源，采用收容的方法收集泄漏废水，并进行围堤堵漏，防止废水流入总排口。

（5）对于废水超标排放，应急抢险人员立即关闭出水口阀门，停止废水排放，并由污水站员工通知生产车间尽量停止废水排放的工序。

（6）立即组织化验人员对外排水及各运行工艺控制点进行水质指标化验，通过水质数据分析及时做出运行工艺调整。根据出水指标情况，经过工艺调整后仍不能达标，现场处理组向上级主管汇报直至工厂厂长，通知生产车间停产。

（7）当事故得到控制，调查组开展调查，查明原因，总结教训。

四、危险废物泄漏应急措施

（1）应从上风处接近现场，严禁盲目进入；

（2）严禁火种，避免一切因磨擦、碰撞而引起的静电或火花。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

（3）使用不产生冲击、静电火花的工具把泄漏物回收至密闭的容器中，移至安全场所。

（4）危险废物泄漏后可用活性碳或其它惰性材料例如吸附棉吸收，吸附后的材料统一收集合规处理，也可用大量水冲洗，洗水稀释后经危险废物暂存间的导流沟流入泄漏池后使用应急泵收集，废水运送至厂区风险事故废水暂存罐，经污水处理站处理后排放；污水处理站无法处理的废液统一收集合规处理。

（5）应急处理时严禁单独行动，要有协同人，必要时用消防水龙带喷水掩护。

（6）作好相关泄漏记录，及时查明原因和追究相关责任。

## 附件8  典型公众参与调查表

## 附件9  武汉重工铸锻有限责任公司相关环境影响报告书（表）的批复

省环保局关于武汉重工铸锻有限责任公司新建中速柴油机曲轴锻件生产线项目环境影响报告书的批复

省环保厅关于同意武汉武汉重工铸锻有限责任公司煤气站改造项目变更的函

武汉市环保局关于武汉武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油机曲轴生产线制管车间建设项目环境影响报告表的批复

## 附件10   武汉重工铸锻有限责任公司2018年5月15日实战演练方案

## 附件11   武汉重工铸锻有限责任公司应急监测合同

# Text boxes

本预案

一般环境事件

较大环境事件

重大环境事件

特别重大环境事件

启动

报告

武汉市青山区环保局、人民政府

相应应急预案

启动

相应应急预案

启动

湖北省环保厅、人民政府

相应应急预案

启动

报告

国家环保局、国务院

相应应急预案

启动

武汉市突发环境事件应急指挥部

应急保障及警戒组

环境应急监测监测组

现场处置组

现场指挥

王少兵（安环部部长）

总指挥

刘志勇（副董事长）

副总指挥

林春生（总经理）

现场指挥

詹许生（保卫部部长）

现场指挥

刘中山（安环部副部长）

医疗救护组

现场指挥

黄伟（职工医院院长）

生产协调组

现场指挥

谈力（办公室主任）

上报

是

否

否

启动预案

不启动预案

事故现场

应急指挥部

当班组长

信息反馈

警情判定

响应级别

一级响应

一级总指挥

一级应急措施

政府预案

应急解除

协助

二级响应

二级总指挥

二级应急措施

应急解除

事态是否得到控制

三级响应

三级总指挥

三级应急措施

事态是否得到控制

应急解除

是

武汉青山区环保局